Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

# Кафедра систем управления

# Лабораторная работа №6

Моделирование выбора устройств по определенному критерию

# Выполнил:								Проверил:

# Кормилицын В.Ю.							Орда П.А.

Минск 2009

# Лабораторная работа №6

Моделирование выбора устройств по определенному критерию

Цель работы – организация выбора устройств по заданному критерию, подсчет подходящих устройств.

Практические задания

Задание 1. Выбор направления движения.

Базовый оператор: select, count.

В цехе имеется  a станков. Заготовки поступают через определенное количество минут в соответствии с законом распределения b минут. Каждая следующая заготовка направляется на станок, имеющий минимальную очередь, причём время движения заготовки от места поступления до станка равно 5n (n – номер станка) Реализовать время перехода через обращение к матрице. Время обработки на станке зависит от длины очереди и определяется функцией  (при этом максимальное повышение производительности равно 10d). Промоделировать работу участка в течение месяца. Предложить варианты повышения эффективности.

Вариант задачи:

| 5 | 4 | Exponential(10) | 44-48 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Листинг:

stanki storage 5

och	matrix ,1,1

initial x1

generate (exponential(1,0,10))

select e 2,1,4,0,F,alfa

msavevalue och,1,1,(P2#5)

test g q*2,10,abc

savevalue x1,(10#1)

abc	queue P2

ADVANCE MX$OCH(1,1)

enter stanki

depart P2

test l q*2,10,adv

advance (uniform(2,44,48)-(q*2#1))

met1	leave stanki

terminate

adv	advance (uniform(2,44,48)-(x1))

transfer ,met1

alfa	select min 2,1,4,,Q

msavevalue och,1,1,P2

transfer ,abc

generate 1440

terminate 1

start 1	start 30

Выходная статистика:

GPSS World Simulation Report - 6.1.13.1

Monday, November 02, 2009 20:53:47

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000          43200.000    15        1          1

NAME                       VALUE

ABC                             4.000

ALFA                           11.000

OCH                         10001.000

STANKI                      10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE          4241             0       0

2    SELECT            4241             0       0

3    MSAVEVALUE        4241             0       0

ABC                 4    QUEUE             4241             0       0

5    ADVANCE           4241             0       0

6    ENTER             4241             0       0

7    DEPART            4241             0       0

8    ADVANCE           4241             4       0

9    LEAVE             4237             0       0

10    TERMINATE         4237             0       0

ALFA               11    SELECT               0             0       0

12    MSAVEVALUE           0             0       0

13    TRANSFER             0             0       0

14    GENERATE            30             0       0

15    TERMINATE           30             0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1                    0    0.000       0.000  1        0    0    0     0      0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

1                  15    0   4241      0     1.975     20.116     20.116   0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

STANKI              5    1   0     5     4241   1    4.318  0.864    0    0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

4268    0       43202.569   4268      8      9       2          1.000

4272    0       43207.013   4272      0      1

4269    0       43224.815   4269      8      9       2          1.000

4270    0       43225.967   4270      8      9       2          1.000

4271    0       43228.625   4271      8      9       2          1.000

4273    0       44640.000   4273      0     14

Задание 2. Применение функций.

Базовый оператор: function.

В сборочном цеху осуществляется сборка 5-ти наименований изделий. Соотношение собираемых деталей задано в таблице

| Номер сборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, % | a | b | c | d | e |

Детали поступают на участок через f минут партиями по g штук каждого типа. Для сборки готового изделия каждого типа необходимо

| Номер сборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество деталей | h | i | j | k | l |

В цеху работает бригада рабочих. Каждый рабочий собирает деталь самостоятельно. Присоединение одной части к будущей детали занимает m минут. Определить оптимальное число рабочих в бригаде, количество изготавливаемых деталей каждого типа.

Вариант задачи:

| 5 | 15 | 15 | 40 | 20 | 10 | 40-60 | 150 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Листинг:

abc function rn1,d5

.15,1/.3,2/.7,3/.9,4/1,5

cba function p1,d5

1,2/2,3/3,3/4,2/5,4

detali	matrix ,1,5

stanki 	storage 1

generate (uniform(1,40,60))

assign 7,5

det	msavevalue detali+,1,p7,150

loop 7,det

terminate

generate 20

assign 8,fn$abc

assign 1,P8

assign 1,fn$cba

msavevalue detali-,1,p8,p1

enter stanki

advance (uniform(2,3,4)#(p1))

leave stanki

terminate

generate 480

terminate 1

start 1

Выходная статистика:

GPSS World Simulation Report - 6.2.54.1

Monday, November 02, 2009 20:55:12

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000000         480.000000    16        0          1

NAME                       VALUE

ABC                      10000.000000

CBA                      10001.000000

DET                          3.000000

DETALI                   10002.000000

STANKI                   10003.000000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE             9             0       0

2    ASSIGN               9             0       0

DET                 3    MSAVEVALUE          45             0       0

4    LOOP                45             0       0

5    TERMINATE            9             0       0

6    GENERATE            23             0       0

7    ASSIGN              23             0       0

8    ASSIGN              23             0       0

9    ASSIGN              23             0       0

10    MSAVEVALUE          23            17       0

11    ENTER                6             0       0

12    ADVANCE              6             1       0

13    LEAVE                5             0       0

14    TERMINATE            5             0       0

15    GENERATE             1             0       0

16    TERMINATE            1             0       0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

STANKI              1    0   0     1        6   1 0.958333 0.95833    0   17

MATRIX             RETRY     INDICES             VALUE

DETALI           0

1 1               1270.000

1 2               1260.000

1 3               1110.000

1 4               1230.000

1 5               1270.000

CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

35    0      480.000000     35      0      6

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

34    0      490.108560     34      0      1

9    0      584.373580      9     12     13       1      40.000000

8       5.000000

36    0      960.000000     36      0     15

Вывод: организовали выбор устройств по заданному критерию