Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

# Кафедра систем управления

# Лабораторная работа №7

# Уменьшение числа объектов в модели методом

# косвенной адресации, обработка одновременных сообщений

# Выполнил:								Проверил:

# Кормилицын В.Ю.							Орда П.А.

Минск 2009

# Лабораторная работа №7

# Уменьшение числа объектов в модели методом

# косвенной адресации, обработка одновременных сообщений

Цель работы – использование косвенной адресации, организация обработки временных узлов.

Идея косвенной адресации состоит в том, что каждый транзакт в некотором своем параметре содержит номер того или иного объекта, а в операндах блоков, адресующихся к объектам, записывается ссылка на этот параметр транзакта. Например,

SAVEVALUE  1,x*P2

означает – поместить в ячейку с номером 1 значение, содержащееся в ячейке, номер которой определяется значением параметра 2 транзакта.

Временной узел – это наличие более одного транзакта с одинаковым временем в списке будущих событий.

Практические задания

Задание 1. Уменьшение числа объектов в модели методом косвенной адресации.

Базовые операторы: function, variable, table, qtable, priority.

На вход многоканальной системы с тремя каналами обслуживания поступает экспоненциальный поток заявок со средним интервалом поступления a единиц модельного времени. Каждая заявка с равной вероятностью 0.2 относится к одному из пяти видов: 1,  2, 3, 4 или 5. Среднее время обслуживания заявок каждого типа составляет соответственно b, c, d, e, f единиц модельного времени. Чем меньше среднее время обслуживания заявки, тем выше ее приоритет. Необходимо построить модель, позволяющую оценить средние значения времени ожидания заявок каждого вида, а также распределения общего времени ожидания в очереди и общего времени пребывания в системе.

Вариант задачи:

| Вариант | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 180 | 130 | 140 | 100 | 80 | 90 |

Листинг:

vxod	storage 3

zay	function RN1,D5

.2,1/.4,2/.6,3/.8,4/1,5

obs	function P1,D5

1,130/2,140/3,110/4,80/5,90

prio	function P2,D5

1,2/2,1/3,3/4,5/5,4

stat 	table M1,70,10,18

generate (exponential(1,0,140))

assign 1,FN$zay

assign 2,P1

assign 3,P1

assign 1,FN$obs

assign 2,FN$prio

priority p2

queue p3

enter vxod

depart p3

advance P1

leave vxod

tabulate stat

terminate

generate 1440

terminate 1

start 30

Выходная статистика:

GPSS World Simulation Report - 7.1.36.1

Sunday, November 08, 2009 13:16:43

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000          43200.000    16        0          1

NAME                       VALUE

OBS                         10002.000

PRIO                        10003.000

STAT                        10004.000

VXOD                        10000.000

ZAY                         10001.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           312             0       0

2    ASSIGN             312             0       0

3    ASSIGN             312             0       0

4    ASSIGN             312             0       0

5    ASSIGN             312             0       0

6    ASSIGN             312             0       0

7    PRIORITY           312             0       0

8    QUEUE              312             0       0

9    ENTER              312             0       0

10    DEPART             312             0       0

11    ADVANCE            312             2       0

12    LEAVE              310             0       0

13    TABULATE           310             0       0

14    TERMINATE          310             0       0

15    GENERATE            30             0       0

16    TERMINATE           30             0       0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

1                   1    0     62     61     0.001      0.858     53.188   0

2                   3    0     59     56     0.004      3.199     62.907   0

3                   1    0     67     62     0.003      1.898     25.439   0

4                   1    0     63     60     0.003      1.869     39.253   0

5                   1    0     61     58     0.001      0.526     10.696   0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

VXOD                3    1   0     3      312   1    0.787  0.262    0    0

TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%

STAT            111.222   24.765                           0

70.000  -       80.000            60    19.35

80.000  -       90.000            58    38.06

90.000  -      100.000             2    38.71

100.000  -      110.000            64    59.35

110.000  -      120.000             2    60.00

120.000  -      130.000            59    79.03

130.000  -      140.000            58    97.74

140.000  -      150.000             2    98.39

150.000  -      160.000             1    98.71

160.000  -      170.000             0    98.71

170.000  -      180.000             0    98.71

180.000  -      190.000             2    99.35

190.000  -      200.000             1    99.68

200.000  -      210.000             0    99.68

210.000  -      220.000             0    99.68

220.000  -      230.000             0    99.68

230.000  -  _                       1   100.00

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

341    2       43299.660    341     11     12       1        130.000

2          2.000

3          1.000

342    2       43317.286    342     11     12       1        130.000

2          2.000

3          1.000

343    0       43841.464    343      0      1

344    0       44640.000    344      0     15

Задание 2. Обработка временных узлов для моделей со списками пользователя.

Базовые операторы: variable, transfer, assign, priority,  preempt, gate, test, link, unlink.

На вычислительный комплекс коммутации сообщений поступают сообщения от трех абонентов и далее передаются по двум каналам передачи данных со скоростью 1кб/с. Длительности интервалов между сообщениями от каждого абонента распределены по экспоненциальному закону с интенсивностью λ 1/c. Сообщения равновероятно могут принадлежать одной из двух категорий: команды или иная информация. Команды обладают абсолютным приоритетом. Длины сообщений – команд равномерно распределены в интервале  1400-6000 байт. Длины  остальных сообщений (иная информация) распределены по нормальному закону с параметрами m и n байт. Для хранения сообщений, ожидающих обработки в комплексе, предусмотрен накопитель емкостью 1 Мбайт.

Разработать имитационную модель с целью исследования в течение 1 часа функционирования вычислительного комплекса зависимости емкости накопителя от интенсивности поступления сообщений, обеспечивающей вероятность передачи сообщений-команд не менее a, а иной информации – не менее b.

Вариант задачи:

| Вариант | a | b | m(*103) | n(*102) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.9 | 0.6 | 2 | 3 |

Листинг:

kanal 	storage 2

emk 	storage 1000000

initial x2,1000000

generate (exponential(1,0,1))

transfer .500,,k1

assign 3,(normal(4,2000,300))

transfer .400,delete,ksum

k1	priority 2

assign 3,(uniform(4,1400,6000))

transfer .100,delete,ksum

generate (exponential(2,0,1))

transfer .500,,k2

assign 3,(normal(5,2000,300))

transfer .400,delete,ksum

k2	priority 2

assign 3,(uniform(5,1400,6000))

transfer .100,delete,ksum

generate (exponential(3,0,1))

transfer .500,,k3

assign 3,(normal(5,2000,300))

transfer .400,delete,ksum

k3	priority 2

assign 3,(uniform(5,1400,6000))

transfer .100,delete,ksum

ksum	enter emk

enter kanal

leave emk

advance (p3/1000)

leave kanal

delete	terminate

generate 60

terminate 1

start 1

Выходная статистика:

GPSS World Simulation Report - 7.2.29.1

Sunday, November 08, 2009 12:58:50

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000             60.000    29        0          2

NAME                       VALUE

DELETE                         27.000

EMK                         10001.000

K1                              5.000

K2                             12.000

K3                             19.000

KANAL                       10000.000

KSUM                           22.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE            69             0       0

2    TRANSFER            69             0       0

3    ASSIGN              41             0       0

4    TRANSFER            41             0       0

K1                  5    PRIORITY            28             0       0

6    ASSIGN              28             0       0

7    TRANSFER            28             0       0

8    GENERATE            55             0       0

9    TRANSFER            55             0       0

10    ASSIGN              32             0       0

11    TRANSFER            32             0       0

K2                 12    PRIORITY            23             0       0

13    ASSIGN              23             0       0

14    TRANSFER            23             0       0

15    GENERATE            55             0       0

16    TRANSFER            55             0       0

17    ASSIGN              22             0       0

18    TRANSFER            22             0       0

K3                 19    PRIORITY            33             0       0

20    ASSIGN              33             0       0

21    TRANSFER            33             0       0

KSUM               22    ENTER               58             5       0

23    ENTER               53             0       0

24    LEAVE               53             0       0

25    ADVANCE             53             2       0

26    LEAVE               51             0       0

DELETE             27    TERMINATE          172             0       0

28    GENERATE             1             0       0

29    TERMINATE            1             0       0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

KANAL               2    0   0     2       53   1    1.958  0.979    0    5

EMK              1000000 999995   0    14       58   1    5.711  0.000    0    0

SAVEVALUE               RETRY       VALUE

2                        0    1000000.000

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

182    0          60.152    182      0     15

161    0          60.264    161     25     26       3       2192.819

183    0          60.304    183      0      8

164    0          60.433    164     25     26       3       1981.842

181    0          61.021    181      0      1

184    0         120.000    184      0     28

Вывод: изучили косвенную адресацию.