# Лабораторная работа №3

# Использование средств рационального построения моделей

Цель работы – организовать работу модели  с взаимосвязанными процессами, а также управление движением транзактов в зависимости от состояния элементов модели.

Практические задания

Задание 1. Организация модели взаимосвязанных процессов.

Базовые операторы:  test, loop, assign, initial.

В ремонтную службу предприятия поступают приборы для ремонта. Каждый прибор может содержать от 3 до 7 неисправных деталей (с одинаковой вероятностью). Поток приборов – пуассоновский c заданным средним интервалом поступления приборов. В ремонтной службе работают два ремонтника. Ремонт прибора включает следующие операции:

- осмотр прибора - от e до f мин;

- замена неисправных деталей, время замены одной детали – гауссовская случайная величина со средним значением a мин и стандартным отклонением 30 с.

В начале работы в ремонтной службе имеется c запасных деталей. Каждые 24 часа этот запас пополняется до d штук.

В данной задаче два взаимосвязанных процесса: ремонт приборов и поступление запасных частей. Разработать модель для анализа работы ремонтной службы в течение 30 суток.

Таблица 3.1 – Варианты индивидуальных заданий

| Вариант | a | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 200 | 240 | 4 | 10 |
| 5 | 4 | 120 | 140 | 8 | 9 |

MASTER    storage 2

DETALI EQU 1

INITIAL x$DETALI,200

generate ((POISSON(1,14)))

assign 1,(DUNIFORM(2,3,7))

assign 2,P1

SEIZE OCH

enter MASTER

RELEASE OCH

advance (DUNIFORM(3,4,10))

test g (x$DETALI),0

ZAMENA	advance (NORMAL(4,2,0.5))

test g (x$DETALI),0

SAVEVALUE DETALI-,1

loop 2,ZAMENA

leave MASTER

TERMINATE

GENERATE (1440)

SAVEVALUE DETALI,240

TERMINATE 1

START 30

Задание 2. Управление движением транзактов в зависимости от состояния элементов модели.

Базовые операторы:  gate, logic, split, assemble.

В ремонтную службу предприятия поступают приборы для ремонта. Поток приборов  поступает согласно закону распределения b.

Каждый прибор состоит из а блоков; каждый из этих блоков требует ремонта. Блоки, входящие в один прибор, могут ремонтироваться независимо друг от друга разными ремонтниками.

В ремонтной службе работают два ремонтника. Время ремонта одного блока - экспоненциальная величина со средним значением c мин.

После ремонта всех блоков, входящих в прибор, требуется регулировка прибора на специальном стенде. Регулировка занимает от d до e мин.

Приборы поступают в ремонтную службу только в течение рабочего дня (8 часов). Ремонтная служба работает круглосуточно. Разработать модель для анализа работы ремонтной службы в течение 30 суток.

Таблица 3.2 – Варианты индивидуальных заданий

| Вариант | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Uniform(8,10) | Exponential(6) | 4 | 10 |
| 5 | 4 | Uniform(6,10) | Exponential(10) | 8 | 9 |

master    storage 2

generate (uniform(1,8,10))

GATE LR LO1,NEXT

split 3

queue mas

enter master

depart mas

advance (exponential(2,0,6))

leave master

gather 2

assemble 2

advance (duniform(3,4,10))

NEXT      TERMINATE

GENERATE  1440
	LOGIC R LO1
	TERMINATE

GENERATE  1440,,480
	LOGIC S LO1
	TERMINATE

GENERATE (1440#2)
	TERMINATE 1
	START 1

Выходная статистика:

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000           2880.000    20        0          1

NAME                       VALUE

LO1                         10001.000

MAS                         10002.000

MASTER                      10000.000

NEXT                           12.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           320             0       0

2    GATE               320             0       0

3    SPLIT              106             0       0

4    QUEUE              424             0       0

5    ENTER              424             0       0

6    DEPART             424             0       0

7    ADVANCE            424             0       0

8    LEAVE              424             0       0

9    GATHER             424             0       0

10    ASSEMBLE           424             0       0

11    ADVANCE            212             0       0

NEXT               12    TERMINATE          426             0       0

13    GENERATE             1             0       0

14    LOGIC                1             0       0

15    TERMINATE            1             0       0

16    GENERATE             2             0       0

17    LOGIC                2             0       0

18    TERMINATE            2             0       0

19    GENERATE             1             0       0

20    TERMINATE            1             0       0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

MAS            77    0    424     14    15.870    107.796    111.477   0

STORAGE         CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

MASTER           2    2   0     2      424   1    0.892  0.446    0    0

LOGICSWITCH          VALUE        RETRY

LO1                   1            0

CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

324    0        2880.000    324      0     13

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

645    0        2884.371    645      0      1

537    0        3360.000    537      0     16

646    0        5760.000    646      0     19