Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

# Кафедра систем управления

# Лабораторная работа №5

# Обработка внештатных ситуаций при имитационном моделировании

# Выполнил:								Проверил:

# Климович А.С.							Орда П.А.

Минск 2009

Цель работы – организация прерываний программы, работы одноканальных и многоканальных устройств, использование приоритетов.

Практические задания

Задание 1. Моделирование профилактических работ на производственном участке

Базовые операторы: savail, sunavail.

В цехе установлено устройство обработки деталей, которое может обрабатывать по a деталей одновременно.  Детали на обработку поступают каждые b минут. Однако устройство необходимо останавливать для профилактического обслуживания каждые c минут, перерыв в работе длится d минут.

Необходимо скорректировать интервал поступления деталей так, чтобы детали, накапливающиеся за время перерыва, успевали обработаться до следующего перерыва. Построить график изменения количества деталей в очереди на обработку.

Вариант задачи:

| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Листинг:

stanok	storage 2

t_och	qtable och,0,5,10

generate 5

queue och

enter stanok

depart och

advance 10

leave stanok

terminate

generate 3

sunavail stanok

advance 4

savail stanok

terminate

generate 480

terminate 1

start 2

Выходная статистика:

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            960.000    14        0          1

NAME                       VALUE

OCH                         10002.000

STANOK                      10000.000

T_OCH                       10001.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           192             0       0

2    QUEUE              192             5       0

3    ENTER              187             0       0

4    DEPART             187             0       0

5    ADVANCE            187             2       0

6    LEAVE              185             0       0

7    TERMINATE          185             0       0

8    GENERATE           319             0       0

9    SUNAVAIL           319             0       0

10    ADVANCE            319             1       0

11    SAVAIL             318             0       0

12    TERMINATE          318             0       0

13    GENERATE             2             0       0

14    TERMINATE            2             0       0

QUEUE            MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

OCH              5    5    192      2     2.428     12.141     12.268   0

STORAGE          CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

STANOK            2    0   0     2      187   1    1.940  0.970    0    5

TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%

T_OCH            12.198    5.906                           0

_  -        0.000             2     1.07

0.000  -        5.000            33    18.72

5.000  -       10.000            41    40.64

10.000  -       15.000            50    67.38

15.000  -       20.000            50    94.12

20.000  -       25.000            11   100.00

CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

514    0         960.000    514      0      8

Задание 2. Моделирование прерываний работы устройств.

Базовые операторы: preempt, return, priority.

В цехе установлен станок по обработке деталей. Детали поступают каждые a минут, обработка длится b минут. Также каждые c минут приходит срочный заказ, прерывающий обработку деталей. Они бывают 2-х видов важности, более важный заказ прерывает выполнение менее важного.

Промоделировать работу станка в течение недели (5 дней 2 смены).

Вариант задачи:

| 1 | 2 | 5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Листинг:

t_och	qtable och,0,2,30

generate 2

queue och

seize stanok

depart och

advance 5

release stanok

terminate

generate 3

preempt stanok

advance 5

return stanok

terminate

generate 480

terminate 1

start 2

Выходная статистика:

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            960.000    14        1          0

NAME                       VALUE

OCH                         10001.000

STANOK                      10002.000

T_OCH                       10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           479             0       0

2    QUEUE              479           478       0

3    SEIZE                1             0       0

4    DEPART               1             0       0

5    ADVANCE              1             1       0

6    RELEASE              0             0       0

7    TERMINATE            0             0       0

8    GENERATE           320           128       0

9    PREEMPT            192             0       0

10    ADVANCE            192             1       0

11    RETURN             191             0       0

12    TERMINATE          191             0       0

13    GENERATE             2             0       0

14    TERMINATE            2             0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

STANOK             193    0.998       4.964  1      481  128    1     0    478

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

OCH               478  478    479      1   238.502    478.000    479.000   0

Задание 3. Обработка внештатных ситуаций и их профилактика

Базовые операторы: preempt, return , favail, funavail.

В цехе установлен станок для обработки деталей. Детали поступают каждые a минут, обработка длится b минут. Каждые c минут станок останавливают и в течении d минут осматривают на наличие неисправностей. Кроме того, станок выходит из строя (обнаруживается поломка при осмотре) каждые e минут. На ремонт тратится f минут. После ремонта обрабатывавшуюся в момент поломки деталь необходимо подвергнуть действию g (забраковать, обработать заново, продолжить обработку), а осмотр станка – действию h (не прекращается во время ремонта, продолжается после, проходит заново).

Промоделировать работу станка в течение недели (5 дней, 2 смены).

Вариант задачи:

| 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | обработать заново | продолжить после |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | забраковать | не прекращать |

Листинг:

t_och	qtable och,0,2,30

generate 2

queue och

seize stanok

depart och

advance 5

release stanok

terminate

generate 3

preempt stanok

next	advance 2

return stanok

terminate

generate 5

funavail stanok,re,next,,,,,,

advance 1

favail stanok

terminate

generate 480

terminate 1

start 2

Выходная статистика:

GPSS World Simulation Report - 5.3.4.7

Tuesday, October 13, 2009 19:18:47

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000           1440.000    19        1          0

NAME                       VALUE

NEXT                           10.000

OCH                         10001.000

STANOK                      10002.000

T_OCH                       10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           480             0       0

2    QUEUE              480           480       0

3    SEIZE                0             0       0

4    DEPART               0             0       0

5    ADVANCE              0             0       0

6    RELEASE              0             0       0

7    TERMINATE            0             0       0

8    GENERATE          1440           720       0

9    PREEMPT            720             0       0

NEXT               10    ADVANCE            720           720       0

11    RETURN               0             0       0

12    TERMINATE            0             0       0

13    GENERATE           720             0       0

14    FUNAVAIL           720             0       0

15    ADVANCE            720             1       0

16    FAVAIL             719             0       0

17    TERMINATE          719             0       0

18    GENERATE             3             0       0

19    TERMINATE            3             0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

STANOK             720    0.500       1.000  0        0  720  720     0    480

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

OCH               480  480    480      0   239.500    718.500    718.500   0

TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%

T_OCH             0.000    0.000                           0

CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

1322    0         720.000   1322     10     10

Вывод: организовали прерывания программы, работы одноканальных и многоканальных устройств, использовали приориты.