БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра систем управления

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

# “ Создание моделей систем с одноканальными и многоканальными устройствами”

Выполнил:                                                                 		       Проверила:

Ст. группы 522402                                           	 		       Орда П.А.

Климович А.С.

Минск 2009

Задание 1. Изготовление заданного количества  деталей, моделирование таймера, использование очередей,  списки событий, статистика.

Базовые операторы: generate, terminate, advance, seize, release, start, queue, depart.

На прессе гибкого производственного модуля нужно изготовить a деталей. Заготовки к нему поступают через b минут. На изготовление одной детали уходит c минут. Определить время, за которое будет изготовлено a, 2a деталей. Сделать вывод о загрузке пресса. Предложить варианты оптимизации работы. Время поступления заготовок может изменяться не более чем на 50 % от номинального, а разброс – на 1 минуту. Время обработки детали неизменно. Показать статистику повышения производительности.

Выполнить предыдущее задание, организовав работу пресса в течение одной, двух смен. Предусмотреть статистику очереди. Определить среднюю и максимальную длину очереди, количество заготовок, которые сразу пресс начал обрабатывать, среднее время ожидания заготовки изготовления без учёта заготовок, которые сразу попали на пресс. Оценить загрузку пресса и предложить способы повышения производительности труда.

| Вариант | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 7±3 | 5±2 |

Алгоритм программы

Программа

GENERATE 7,3

QUEUE QMASTER

SEIZE MASTER

DEPART QMASTER

ADVANCE 5,2

RELEASE MASTER

TERMINATE 1

START 50

Выходная статистика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            366.214     7        1          0

NAME                       VALUE

MASTER                      10001.000

QMASTER                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE            50             0       0

2    QUEUE               50             0       0

3    SEIZE               50             0       0

4    DEPART              50             0       0

5    ADVANCE             50             0       0

6    RELEASE             50             0       0

7    TERMINATE           50             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MASTER          50    0.676       4.948    1      0    0    0     0      0

QUEUE            MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

QMASTER           1    0     50     39     0.043      0.318     1.446   0

Время изготовления 50 деталей за 366,214 минут, загрузка составила 67,6%, а среднее время изготовления одной детали – 4,948 минут. Средняя длина очереди 0,043 деталей, среднее время ожидания заготовки в очереди 0,318 минуты; максимальная длина очереди 1 деталь; 39 заготовок сразу попали к рабочему (нулевое вхождение в очередь); без учёта этих заготовок среднее время нахождения детали в очереди составило 1,446 минуты.

Программа

GENERATE 7,3

QUEUE QMASTER

SEIZE MASTER

DEPART QMASTER

ADVANCE 5,2

RELEASE MASTER

TERMINATE 1

START 100

Выходная статистика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            718.989     7        1          0

NAME                       VALUE

MASTER                      10001.000

QMASTER                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           100             0       0

2    QUEUE              100             0       0

3    SEIZE              100             0       0

4    DEPART             100             0       0

5    ADVANCE            100             0       0

6    RELEASE            100             0       0

7    TERMINATE          100             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MASTER          100    0.695       4.994  1        0    0    0     0      0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

QMASTER         1    0    100     77     0.037      0.268      1.167   0

Оптимизация: b=4±2

Программа

GENERATE 4,2

QUEUE QMASTER

SEIZE MASTER

DEPART QMASTER

ADVANCE 5,2

RELEASE MASTER

TERMINATE 1

START 50

Выходная статистика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            259.675     7        1          0

NAME                       VALUE

MASTER                      10001.000

QMASTER                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE            65             0       0

2    QUEUE               65            14       0

3    SEIZE               51             1       0

4    DEPART              50             0       0

5    ADVANCE             50             0       0

6    RELEASE             50             0       0

7    TERMINATE           50             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MASTER          51    0.979       4.986  1       51    0    0     0     14

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

QMASTER         15   15     65      1     7.360     29.403     29.862   0

Анализ статистики показывает, что 50 деталей было изготовлено за 259,675 минуту, при этом загрузка модуля составила 97,9 %, а среднее время изготовления одной детали – 4,986 минут. Средняя длина очереди 7,36 деталей, среднее время ожидания заготовки в очереди 29,403 минуты; максимальная длина очереди 15 деталей; 1 заготовка сразу попала к рабочему (нулевое вхождение в очередь); без учёта этих заготовок среднее время нахождения детали в очереди составило 29,865 минуты.

Пресс работает в течение одной смены

Программа

GENERATE 7,3

QUEUE QMASTER

SEIZE MASTER

DEPART QMASTER

ADVANCE 5,2

RELEASE MASTER

TERMINATE

;

GENERATE 480

TERMINATE 1

START 1

Выходная статистика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            480.000     9        1          0

NAME                       VALUE

MASTER                      10001.000

QMASTER                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE            66             0       0

2    QUEUE               66             0       0

3    SEIZE               66             0       0

4    DEPART              66             0       0

5    ADVANCE             66             0       0

6    RELEASE             66             0       0

7    TERMINATE           66             0       0

8    GENERATE             1             0       0

9    TERMINATE            1             0       0

FACILITY      ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MASTER         66    0.687       4.999  1        0    0    0     0      0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

QMASTER         1    0     66     50     0.046      0.332      1.370   0

За смену изготавливается 66 деталей, загрузка составила 68,7%,а среднее время изготовления одной детали – 4,999 минут. Средняя длина очереди 0,046 деталей, среднее время ожидания заготовки в очереди 0,332 минут; максимальная длина очереди 1 деталь; 50 заготовок сразу попали к рабочему (нулевое вхождение в очередь); без учёта этих заготовок среднее время нахождения детали в очереди составило 1,37 минут.

Пресс работает в течение 2-х смен.

Программа

GENERATE 7,3

QUEUE QMASTER

SEIZE MASTER

DEPART QMASTER

ADVANCE 5,2

RELEASE MASTER

TERMINATE

;

GENERATE 960

TERMINATE 1

START 1

Выходная статистика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            960.000     9        1          0

NAME                       VALUE

MASTER                      10001.000

QMASTER                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           136             0       0

2    QUEUE              136             0       0

3    SEIZE              136             0       0

4    DEPART             136             0       0

5    ADVANCE            136             1       0

6    RELEASE            135             0       0

7    TERMINATE          135             0       0

8    GENERATE             1             0       0

9    TERMINATE            1             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MASTER         136    0.704       4.972  1      137    0    0     0      0

QUEUE            MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

QMASTER          1    0    136    102     0.039      0.275      1.099   0

Оптимизация: b=4±2

Программа

GENERATE 4,2

QUEUE QMASTER

SEIZE MASTER

DEPART QMASTER

ADVANCE 5,2

RELEASE MASTER

TERMINATE

;

GENERATE 960

TERMINATE 1

START 1

Выходная статистика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            960.000     9        1          0

NAME                       VALUE

MASTER                      10001.000

QMASTER                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           244             0       0

2    QUEUE              244            56       0

3    SEIZE              188             0       0

4    DEPART             188             0       0

5    ADVANCE            188             1       0

6    RELEASE            187             0       0

7    TERMINATE          187             0       0

8    GENERATE             1             0       0

9    TERMINATE            1             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MASTER         188    0.994       5.078  1      189    0    0     0     56

QUEUE          MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

QMASTER       57   56    244      1    27.675    108.887    109.335   0

Анализ статистики показывает, что модуль изготовил за смену 188 деталей, при этом его загрузка составила 99,4 %, а среднее время изготовления одной детали – 5,078 минут. Средняя длина очереди 27,765 деталей, среднее время ожидания заготовки в очереди 108,887 минуты; максимальная длина очереди 57 деталей; 1 заготовка сразу попала к рабочему (нулевое вхождение в очередь); без учёта этих заготовок среднее время нахождения детали в очереди составило 109,335 минуты.

Задание 2. Моделирование одноканальных и многоканальных устройств

Базовые операторы: seize, release, storage, enter, leave .

В цех поступают заготовки через a минут. Вначале деталь обрабатывается на токарном станке в течение b минут. Далее деталь обрабатывается на фрезерном станке c минут и на шлифовальном станке d минут. Время перемещения между операциями составляет (1 ± 0,2) минуты. Определить оптимальное количество токарных, фрезерных и шлифовальных станков. Частота подачи заготовок может варьироваться в пределах 10% от исходного значения. Провести моделирование в течение суток. Выполнить анализ выходной статистики.

| Вариант | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2±1 | 7±3 | 3±1 | 6±4 |

Программа

TOK 	Storage 4

Generate 2,1

Queue TOKR

Enter TOK

Depart TOKR

Advance 7,3

Leave TOK

Advance 1,0.2

FREZ	Storage 2

Queue FREZR

Enter FREZ

Depart FREZR

Advance 3,1

Leave FREZ

Advance 1,0.2

SHLIF 	Storage 4

Queue SHLIFR

Enter SHLIF

Depart SHLIFR

Advance 6,4

Leave SHLIF

Terminate

;

Generate 1440

Terminate 1

Start 1

Выходная характеристика

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000           1440.000    21        0          3

NAME                       VALUE

FREZ                        10001.000

FREZR                       10004.000

SHLIF                       10002.000

SHLIFR                      10005.000

TOK                         10000.000

TOKR                        10003.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           715             0       0

2    QUEUE              715             0       0

3    ENTER              715             0       0

4    DEPART             715             0       0

5    ADVANCE            715             3       0

6    LEAVE              712             0       0

7    ADVANCE            712             1       0

8    QUEUE              711             0       0

9    ENTER              711             0       0

10    DEPART             711             0       0

11    ADVANCE            711             2       0

12    LEAVE              709             0       0

13    ADVANCE            709             1       0

14    QUEUE              708             0       0

15    ENTER              708             0       0

16    DEPART             708             0       0

17    ADVANCE            708             3       0

18    LEAVE              705             0       0

19    TERMINATE          705             0       0

20    GENERATE             1             0       0

21    TERMINATE            1             0       0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

TOKR                3    0    715    458     0.242      0.488      1.358   0

FREZR               3    0    711    454     0.214      0.434      1.202   0

SHLIFR              3    0    708    569     0.098      0.200      1.019   0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

TOK                 4    1   0     4      715   1    3.440  0.860    0    0

FREZ                2    0   0     2      711   1    1.466  0.733    0    0

SHLIF               4    1   0     4      708   1    2.931  0.733    0    0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

709    0        1440.219    709     13     14

714    0        1440.565    714      5      6

713    0        1440.627    713      7      8

717    0        1440.968    717      0      1

712    0        1441.422    712     11     12

708    0        1441.428    708     17     18

711    0        1442.276    711     11     12

707    0        1443.292    707     17     18

716    0        1443.507    716      5      6

715    0        1443.846    715      5      6

710    0        1446.980    710     17     18

718    0        2880.000    718      0     20

Анализ статистики показывает, что цех изготовил за смену 705 деталей, при этом его загрузка токарного станка – 86%, фрезерного станка – 73,3%, шлифовального станка -  73,3%.