БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Лабораторная работа № 16

Исследование трёхфазной цепи при соединении звездой.

Выполнил:                                                                                                          Проверил:

студент гр. 912502                                                                                             Иваницкая Н.А.

Быковский А.А.

Минск 2011

1. Цель работы.

  - Изучение основных свойств симметричной и несимметричной трёхфазных систем при соединении звездой.

  - Опытное определение соотношений между линейными и фазными напряжениями и токами при различных нагрузках отдельных фаз. Выяснение роли нейтрального провода. Измерение мощности в трёхфазной цепи методом двух ваттметров. Построение векторных диаграмм по экспериментальным данным.

2. Расчет домашнего задания.

Таблица 1

| № варианта | Линейное напряжение, В | Количество элементов в фазе | Регулируемая фаза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаза A | Фаза B | Фаза C |  |
| 6 | 30 | 5 | 1 | 7 | C |

  - Для трёхфазной трёхпроводной цепи (рис. 1) по данным таблицы 1:

  - Определили напряжение между нулевыми точками.

  - Определили напряжение каждой фазы нагрузки.

  - Определили ток в каждой фазе.

  - Определили активную мощность, потребляемую цепью.

  - По данным расчёта построили векторную диаграмму (рис 2).

  - Для трёхфазной четырёхпроводной цепи:

  - Выполнили расчёт токов и напряжений.

  - По данным расчёта построили векторную диаграмму (рис 3).

3. Ход работы.

  - Собрали измерительные приборы по схеме на рис. 4, а трёхфазную нагрузку соединили в звезду без нулевого провода.

  - Установили в фазах приёмника нагрузки в соответствии с данными таблицы 1. С помощью вольтметра измеряли фазные и линейные напряжения, а также напряжение смещения нейтрали. Включая токовую цепь амперметра и ваттметра в разрыв фазы A, затем фазы B и фазы C, измеряли фазные токи и мощности P1 и P2. Данные занесли в таблицу 2

Таблица 2

| № пп | Режим работы | UAB, В | UBC, В | UCA, В | Ua, В | Ub, В | Uc, В | IA∙103, А | IB∙103, А | IC∙103, А | UnN, В | P1, Вт | P2, Вт | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симметричный режим работы | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 13 | 13 | 13 | 235 | 230 | 230 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 2 | Обрыв фазы | 24 | 23,5 | 24,5 | 15,5 | 7,5 | 21 | 260 | 250 | 110 | 7,5 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Короткое замыкание | 23 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 380 | 240 | 860 | 12,5 | 11 | 42 | 53 |
| 4 | Сопротивление фазы увеличено | 24 | 24,2 | 24,2 | 15 | 8 | 19,5 | 260 | 260 | 88 | 5,2 | 13 | 4 | 17 |
| 5 | Сопротивление фазы уменьшено | 23 | 23,7 | 24 | 15,2 | 12 | 13,2 | 270 | 335 | 320 | 2,2 | 13 | 15 | 28 |
| 6 | Домашнее задание | 30 | 30 | 30 | 17.3 | 24.1 | 12.9 | 311 | 86 | 321 | 8,25 | 5.6 | 6.1 | 11.7 |

  - Изменяя количество нагрузочных элементов в регулируемой фазе, повторили измерения по пункту 2 для следующих режимов:

  - симметричный режим – во всех фазах по 4 элемента

  - обрыв фазы

  - короткое замыкание фазы

  - сопротивление фазы увеличено – включены 2 резистивных элемента

  - сопротивление фазы уменьшено – включены 7 резистивных элементов

  - По данным пунктов 2-3 построили векторные диаграммы токов и напряжений и сделали вывод о влиянии неравномерности нагрузки на работу трёхфазного потребителя, соединённого в звезду без нулевого провода.

  - Соединили нейтральную точку приёмника и нейтральную точку питания и повторили опыты по пункту 2 для четырёхпроводной цепи, исключая режим короткого замыкания.

  - симметричный режим – во всех фазах по 4 элемента

  - обрыв фазы

  - сопротивление фазы увеличено – включены 2 резистивных элемента

  - сопротивление фазы уменьшено – включены 7 резистивных элементов

Данные опытов занесли в таблицу 3.

Таблица 3

| № пп | Режим работы | UAB, В | UBC, В | UCA, В | Ua, В | Ub, В | Uc, В | IA∙103, А | IB∙103, А | IC∙103, А | IN∙103, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симметричный режим работы | 24 | 24 | 24 | 14 | 13 | 14 | 235 | 235 | 235 | 0 |
| 2 | Обрыв фазы | 24 | 23,4 | 24,4 | 13,6 | 12,8 | 14 | 230 | 390 | 6,25 | 325 |
| 3 | Сопротивление фазы увеличено | 24,2 | 24,2 | 24,4 | 13,3 | 13,6 | 14 | 230 | 385 | 63 | 220 |
| 4 | Сопротивление фазы уменьшено | 23,5 | 24 | 24 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 23,5 | 38,5 | 31,5 | 10 |
| 5 | Домашнее задание | 30 | 30 | 30 | 20,8 | 12,6 | 26,5 | 272 | 476 | 68 | 354 |

  - По экспериментальным данным пункта 5 построили векторные диаграммы токов и напряжений и сделали вывод о влиянии неравномерности нагрузки при соединении приёмника в звезду с нейтральным проводом.

Вывод:

- Изучили основные свойства симметричной и несимметричной трёхфазных систем при соединении звездой.

- Опытным путём определили соотношения между фазными напряжениями и токами при разных нагрузках определённых фаз.

- Выяснили роль нейтрального провода.

- Измерили мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров.

- Построили векторные диаграммы по экспериментальным данным.

# Text boxes

x4В, x100мА

Īc

Īb

Īa

ŪBC

ŪCA

ŪAB

ŪC

ŪB

ŪA

Ūc

Ūb

Ūa

j

ĪNn

x4В, x100мА

Īc

Īb

Īa

ŪBC

ŪCA

ŪAB

ŪC= Ūc

ŪB= Ūb

ŪA= Ūa

j

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Īa

Īc

Īb

Ūa=ŪA

Ūc= ŪC

Ūb= ŪB

ŪCA

ŪAB

ŪBC

Īb

ŪnN

Īa

ŪBC

ŪAB

ŪCA

ŪBC=ŪB

ŪAB

ŪCA= –ŪA

ŪBC

ŪAB

ŪCA

ŪBC

ŪAB

ŪCA

ŪBC

ŪAB

ŪCA

ŪBC

ŪAB

ŪCA

Ūb= ŪB

Ūc= ŪC

Ūa=ŪA

ŪBC

ŪAB

ŪCA

ŪBC

ŪAB

ŪCA

Īb

ĪnN

Īa

Ūb= ŪB

Ūc= ŪC

Ūa=ŪA

ŪC

Ūc

Ūb

Ūa

ŪA

ŪB

ŪC=ŪnN

ŪB

ŪA

Īb

Īc

Īa

ŪB

ŪA

ŪC

ŪB

ŪA= Ūa

ŪC

Īb

Īc

Īa

Ūc

Ūb

ŪnN

Ūb

Ūa

Ūc

ŪnN

Ūb= ŪB

Ūc= ŪC

Ūa=ŪA

Īb

Īc

Īa

ĪnN

Īc

Ūc= ŪC

Īb

Īa

Īb

Īa

Īc

ĪnN

x5В, x200мА

x5В, x200мА

x5В, x200мА

x5В, x200мА

x5В, x200мА

Ūb= ŪB

Ūc= ŪC

Ūa=ŪA

x5В, x200мА

x5В, x200мА

x5В, x200мА

x5В, x200мА

j

j

j

j

j

j

j

j

j

а)

б)

в)

г)

д)

а)

б)

в)

г)