Лабораторная работа №1

Задача распределения производственной программы по периодам

Ильюкевич Виктор, ст. гр 700621с

Вариант №3

# 1. Постановка задачи

Разрабатывается  план  производства  двух  видов  пластмассовых  изделий:  для работы  в морской воде и для работы в кислотных растворах. Разработана производственная программа: за 4 недели предприятие должно выпустить 3000 изделий для работы в морской воде и 10 000 изделий для работы в кислотных растворах.

Изготовление изделия  включает  три  операции: нагрев материала и внесение  добавок,  вытяжку  и  формование,  механообработку.  Затраты  времени  на выполнение этих операций (в минутах) приведены в таблице.

| Операция | Затраты времени на выпуск одного изделия, мин |
| --- | --- |
|  | для работы в морской воде | для работы в кислотных растворах |
| Нагрев и внесение добавок | 20 | 8 |
| Вытяжка и формование | 7 | 5 |
| Механообработка | 6 | 4 |

# Фонды времени работы оборудования следующие.

| Вид оборудования | Фонд времени (по неделям), ч |
| --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я |
| Установка для нагрева и внесения добавок | 1600 | 600 | 600 | 1200 |
| Установка для вытяжки и формования | 400 | 600 | 600 | 400 |
| Станок для механообработки | 700 | 350 | 3500 | 600 |

# В течение первой недели необходимо выпустить не менее 800 изделий для работы в морской воде, в  течение второй недели  ­ не менее 2000 изделий для работы в кислотных растворах, в течение четвертой недели ­ не менее 1500 изделий для работы в кислотных растворах.

# Выполнить распределение производственной программы по неделям.

# 2. Описание переменных

X11 – кол-во выпущенных за 1-ю неделю изделий для работы в морской воде

X12– кол-во выпущенных за 2-ю неделю изделий для работы в морской воде

X13– кол-во выпущенных за 3-ю неделю изделий для работы в морской воде

X14– кол-во выпущенных за 4-ю неделю изделий для работы в морской воде

X21 – кол-во выпущенных за 1-ю неделю изделий для работы в кислотных растворах

X22– кол-во выпущенных за 2-ю неделю изделий для работы в кислотных растворах

X23– кол-во выпущенных за 3-ю неделю изделий для работы в кислотных растворах

X24– кол-во выпущенных за 4-ю неделю изделий для работы в кислотных растворах

# 3. Математическая модель задачи

Составим систему ограничений.

На общий объём выпуска издений (согласно программе):

X11 + X12 + X13 + X14 = 3000

X21 + X22 + X23 + X24 = 10000

Ограничения по отдельным периодам:

X11 ( 800

X22 ( 2000

X24 ( 1500

Ограничения на время работы оборудования:

Неделя 1.

- 20 * X11 + 8 * X21 ( 96000

- 7 * X11 + 5 * X21 ( 24000

- 6 * X11 + 4 * X21 ( 42000

Неделя 2.

- 20 * X12 + 8 * X22 ( 36000

- 7 * X12 + 5 * X22 ( 36000

- 6 * X12 + 4 * X22 ( 21000

Неделя 3.

- 20 * X13 + 8 * X23 ( 36000

- 7 * X13 + 5 * X23 ( 36000

- 6 * X13 + 4 * X23 ( 21000

Неделя 4.

- 20 * X14 + 8 * X24 ( 72000

- 7 * X14 + 5 * X24 ( 24000

- 6 * X14 + 4 * X24 ( 36000

Критерий оптимальности (целевая функция) для данной задачи имеет вид:

E = max (96000-20X11-8X21, 24000-7X11-5X21, 42000-6X11-4X21,

36000-20X12-8X22, 36000-7X12-5X22, 21000-6X12-4X22,

36000-20X13-8X23, 36000-7X13-5X23, 21000-6X13-4X23,

72000-20X14-8X24, 24000-7X14-5X24, 36000-6X14-4X24) ( min

Xit ≥ 0, Xit – целые, i=1,…,2, t=1,…,4

# 4. Результат решения задачи

Для решения задачи я воспользовался MS Excel. Файл xls так же прилагаю к контрольной, а ниже привожу снимок экрана:

В итоге мы получили решение задачи.

|  | будет выпущено изделий |
| --- | --- |
|  | для работы в морской воде | для работы в кислотных растворах |
| Неделя 1 | 2863 | 791 |
| Неделя 2 | 1 | 3879 |
| Неделя 3 | 0 | 721 |
| Неделя 4 | 136 | 4609 |

Целевая функция для данного решения составляет 32412 минут (ячейка F25). В ячейках B22:E24 вычислены значения простоев для каждого квартала и для каждого вида оборудования.

Максимальный из простоев составляет 32412 мин. Это простой установки для нагрева и внесения добавок в первую неделю. Чем меньше эта величина, тем лучше. Выбранное решение обеспечивает минимально возможное значение этой величины.