Министерство Образования Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра Радиотехнических Устройств

Отчет по лабораторной работе №1:

“Исследование усилителя на биполярном транзисторе”.

Выполнил:                                                                                     Проверил:

студент гр. 940101

Минск 2003

Цель работы: изучение процессов, происходящих в усилителе на биполярном транзисторе с резистивно-конденсаторной связью, исследование амплитудных и амплитудно-частотных характеристик усилителя, влияние элементов схемы и цепей коррекции на характеристики с помощью программы схемотехнического анализа Мicro-Сap.

Рис.1. Принципиальная электрическая схема усилителя.

Экспериментальные данные.

1) Снятие АХ усилителя.

Снимем АХ усилителя при отключенной нагрузке, включенной нагрузке, при включенной нагрузке и отключенной ёмкости С3. На основании снятых с помощью программы Мicro-Сap данных построим таблицу.

Таблица 1.1.

| Uвх, мВ | Uвых, В при Rн=∞ Ом | Uвых, В при Rн=10 кОм | Uвых, В при Rн=10 кОм и С3=0 пФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.581 | 0.462 | 0.915 |
| 20 | 1.056 | 0.858 | 1.571 |
| 30 | 1.43 | 1.178 | 1.957 |
| 40 | 1.744 | 1.436 | 2.146 |
| 50 | 1.969 | 1.628 | 2.226 |
| 60 | 2.148 | 1.776 | 2.267 |
| 70 | 2.291 | 1.894 | 2.298 |
| 80 | 2.403 | 1.989 | 2.314 |
| 90 | 2.494 | 2.059 | 2.326 |
| 100 | 2.581 | 2.112 | 2.337 |

По данным таблицы построим графики.

Рис.1.1. Графики АХ усилителя.

2) Снятие АЧХ усилителя.

Рис 2.1. АЧХ и ФЧХ усилителя при Ср=10 мкФ и Сн=750 пФ.

Рис 2.2. АЧХ и ФЧХ усилителя при Ср=1 мкФ и Сн=750 пФ.

Рис 2.3. АЧХ и ФЧХ усилителя при Ср=10 мкФ и Сн=150 пФ.

Выводы. При включенной нагрузке линейный участок АХ приблизительно равен линейному участку АХ усилителя при отключенной нагрузке и его продолжительность составляет приблизительно 30 мВ (теоретическое значение - 26 мВ). При включении же ООС продолжительность линейного участка АХ усилителя возрастает в F раз и составляет около 200 мВ (F≈5). При уменьшении ёмкости разделительного конденсатора в цепи нагрузки коэффициент усиления на частоте 20 Гц снижается приблизительно на 1 дБ, столь незначительное снижение коэффициента усиления можно объяснить большим сопротивлением нагрузки (Rн=10 кОм). При уменьшении ёмкости нагрузки коэффициент усиления на частоте 2 МГц возрастает приблизительно на 9 дБ.