Вопрос 2.1. Логические операции. Логический базис.

а) Логическое отрицание (инверсия):

| X | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

б) Логическое умножение (конъюнкция):

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

или

б) Логическое сложение (дизъюнкция):

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

или

Вопрос 2.2. Основные законы и правила алгебры логики.

Законы:

- Переместительный

- Сочетательный

- Распределительный

- Де Моргана  или

Правила:

- Неизменности  и

- Множества  и

- Повторения  и

- Дополнительности  и

- Склеивания

- Поглощения

Вопрос 2.3. Синтезировать мажоритарный элемент М≥2 для трех переменных и реализовать на логических элементах.

| X1 | X2 | X3 | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Для минимизации функции воспользуемся картой Карно:

Вопрос 2.4. Методы минимизации логических функций.

Рассмотрим методы минимизации на основе функции мажоритарного элемента М≥2 для трех переменных.

Аналитический метод:

Используя правило повторения, запишем последний член три раза и сгруппируем слагаемый:

Используя правило дополнительности, получим:

Табличный метод (метод карт Карно):

| X1 | X2 | X3 | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Вопрос 2.5. Минизировать функцию

и реализовать в базисе И-НЕ.

Используя аналитический метод, получим:

Используя табличный метод, получим:

| X1 | X2 | X3 | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Вопрос 2.6. Минизировать функцию

и реализовать в базисе ИЛИ, НЕ.

Используя аналитический метод, получим:

Используя табличный метод, получим:

| X1 | X2 | X3 | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Вопрос 2.7. Минизировать функцию

и реализовать на логических элементах.

Используя аналитический метод, получим:

Используя табличный метод, получим:

| X1 | X2 | X3 | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Вопрос 2.8. Мультиплексоры. Реализовать на мультиплексоре функцию

.

Построим таблицу, и на её основе будем выполнять соединения:

| X1 | X2 | X3 | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Как видно из таблицы на 1, 2, 3, 6 вход мультиплексора надо подать уровень логической единицы, чтобы при поступлении на его управляющие входы комбинаций 001, 010, 011, 110 на его выходе присутствовал уровень логической единицы.

Вопрос 2.13. RS-триггер: схемы, таблица переключений, временные диаграммы.

С помощью карты Карно упростим функцию переключений.

или    - асинхронный триггер.

Если произвести замену  и  , то получим уравнение для синхронного триггера: .

Вопрос 2.14. D-триггер: схемы, таблица переключений, временные диаграммы.

D-триггер осуществляет задержку сигнала на один такт и имеет уравнение переключений . D-триггер получается на основе RS-триггера путем подачи сигнала “D” на вход S и инвертированного сигнала “D” на вход R одновременно.

С помощью карты Карно упростим функцию переключений.

или   - синхронный триггер.

Вопрос 2.15. T-триггер: схемы, таблица переключений, временные диаграммы.

T-триггер имеет два устойчивых состояния и один вход.

T-триггер является аналогом сумматора по модулю 2.

T-триггер можно реализовать на основе JK, D и RS-триггера.

Вопрос 2.16. JK-триггер: схемы, таблица переключений.

JK-триггер получается на основе RS-триггера путем замены неопределенности на комбинацию 10.

С помощью карты Карно упростим функцию переключений.

или    - асинхронный триггер.

Однако на практике чаще использую другую схему.

Вопрос 2.17. Автоколебательные мультивибраторы.

Мультивибраторы строятся на основе транзисторов, операционных усилителей, логических элементов.

а) мультивибратор на основе транзисторов

б) мультивибратор на основе ОУ

в) мультивибратор на основе логических элементов

Вопрос 2.18. Ждущие мультивибраторы.

Мультивибраторы строятся на основе транзисторов, операционных усилителей, логических элементов.

а) мультивибратор на основе транзисторов

б) мультивибратор на основе ОУ

в) мультивибратор на основе логических элементов

Вопрос 2.19. Блокинг-генераторы.

Блокинг-генератор – это генератор импульсов малой длительности и большой скважности с индуктивной ПОС через импульсный трансформатор.

- условие лавинного включения.

Отрицательное приращение Uк вызывает положительное приращение Uб так как обмотки включены встречно. Положительное приращение Uк вызывает отрицательное приращение Uб.

Автоколебательный блокинг-генератор имеет вид.

Вопрос 2.20. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения.

ГЛИН с зарядом конденсатора через резистор.

Коэффициент нелинейности определяется формулой:

. Линейность выше при: ЕП>>Um  или ТР<<τ.

ГЛИН с токостабилизирующим двухполюсником.

Коэффициент нелинейности определяется формулой:

ГЛИН с компенсирующей ЭДС.

Коэффициент нелинейности имеет вид:

Вопрос 2.21. Регистры: классификация, схемотехника.

Регистр – устройство приема, хранения и передачи информации. Регистры бывают:

- параллельные;

- последовательные;

- комбинированные;

- специализированные.

Параллельный регистр:

Последовательный регистр:

Вопрос 2.22. Суммирующие и вычитающие двоичные счетчики с последовательным переносом.

Последовательный суммирующий счетчик:

Последовательный вычитающий счетчик:

Вопрос 2.23. Двоичные счетчики с параллельным и сквозным переносом.

Суммирующий счетчик с параллельным переносом.

Каждый последующий триггер меняет свое состояние, если только все предыдущие триггеры были в единичном состоянии.

Суммирующий счетчик со сквозным переносом.

Каждый последующий триггер меняет свое состояние, если два предыдущих триггера были в единичном состоянии.

Вопрос 2.24. Двоичные счетчики с произвольным коэффициентом деления.

КС – комплексная схема.

Подавая сигналы на входы Х1 Х2 Х3 можно получить различные коэффициенты счета.

Вопрос 2.25. Двоично-десятичные счетчики.

Рассмотрим реализацию двоично-десятичных счетчиков на примере ИМС К155ИЕ2.

На Т1 отдельно подаются управляющие импульсы С0. Он имеет коэффициент деления 2.

На Т2-Т4 отдельно подаются управляющие импульсы С1. Это параллельный счетчик со сквозным переносом. Он имеет коэффициент деления 5.

Двоично-десятичный счетчик может работать в двух режимах:

- Режим счета (вход – С0; Q0 соединен с С1; выход – Q3);

- Режим деления (вход – С1; Q3 соединен с С0; выход – Q0).

Режим счета.                                    Режим деления.

Вопрос 2.26. Мультиплексоры. Реализация комбинационных схем на мультиплексорах.

Мультиплексор – логическое устройство для последовательного опроса логических состояний большого числа переменных и коммутации их на один общий вывод.

Мультиплексор работает согласно логическому уравнению:

.

На мультиплексоре можно реализовать любую КС. Например сумматор по модулю 2.

Вопрос 2.27. Системы счисления, перевод чисел из одной системы в другую.

Системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.

Позиционная система счисления – значение каждой цифры в числе зависит от ее позиции.

Непозиционная система счисления – значение каждой цифры в числе не зависит от ее позиции.

Число в любой системе можно представить в виде:

.

Запишем число 74 в двоичной и десятичной системе:

Алгоритм перевода чисел из одной системы в другую имеет вид: действуя в  исходной системе счисления надо делить переводимое число на новое основание, полученное частное необходимо снова делить на новое основание и так далее до получения неделимого частного; результат записывается в обратном порядке.

Переведем число 118 из десятичной системы в двоичную:

Вопрос 2.28. Сложение и вычитание целых двоичных чисел.

Суммирование и вычитание двоичных чисел производится по модулю 2.

0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=10

Суммирование двоичных чисел начинается с младшего разряда. Для представления суммы двух одноразрядных чисел 1 и 1 требуется 2 двоичных разряда 1+1=10. 0 пишется в текущий разряд, а 1 переходит в старший разряд и там участвует в суммировании. Таким образом, в каждом разряде идет суммирование трех операторов – по одному разряду каждого числа и переноса. Просуммируем два двоичных числа: 1100101 и 101010:

| + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

1100101+101010=10001101.

Вычитание двоичных чисел ведется в дополнительных кодах.

Дополнительный код – исходное число инвертируется поразрядно, затем к полученному числу прибавляется 1. Значением разряда переполнения пренебрегают.

Просуммируем в дополнительных кодах числа -13 и -39.

-1310=11100112     -3910=10110012

| + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Отбрасываем разряд переполнения и получаем:

1110011+1011001=1001100

10011002=-5210

Вопрос 2.29. Синтезировать логический элемент неравнозначности (сумматор по модулю 2) и реализовать в базисе И, ИЛИ, НЕ.

Таблица истинности для элемента неравнозначности имеет вид:

| Х1 | Х2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Реализуем элемент неравнозначности в базисе И, ИЛИ, НЕ:

Вопрос 2.30. Умножение и деление целых двоичных чисел.

Умножение обычно выполняется в прямом коде. Знак ответа определяется по знакам множителей. Простейший способ умножения – многократное суммирование. Другим способом является сумма частичных произведений, образующихся в результате умножения множимого на определенный разряд множителя. Каждое последующее частное произведение больше предыдущего в два раза, что эквивалентно сдвигу на один разряд.

Перемножим числа 11012=1310 и 10112=1110. 11×13=143.

многократное суммирование   сумма частичных произведений

100011112=14310

Деление без остатка. Из делимого вычитаемся делитель, если остаток положительный, то первая цифра частного - 1, иначе -0. Остаток сдвигается влево и к нему прибавляется делитель со знаком, обратным знаку остатка. Знак следующего остатка определяет следующую цифру частного. Действия повторяют до получения требуемой точности или получения нулевого остатка.

Поделим числа 50610=1111110102 и 4610=1011102. 506/46=11.

10112=1110