Вопрос 4.1. Структуры и особенности построения радиоприемных трактов. РПУ прямого усиления. Супергетеродинные РПУ с однократным и многократным преобразованием частоты. Инфрадинный РПУ. Синхродинный РПУ.

Структурная схема РПУ прямого усиления:

Структурная схема РПУ с преобразованием частоты:

Структурная схема РПУ инфрадинного типа (fПЧ>fC):

Структурная схема РПУ синхродинного типа (fПЧ=0):

Вопрос 4.2. Методы борьбы с флуктуационными, сосредоточенными и импульсными помехами.

Основные направления борьбы с помехами:

- увеличение отношения С/Ш на выходе РПУ за счет увеличения мощности передатчика или применения направленных антенн

- применение помехоустойчивых методов модуляции

- повышение избирательности РПУ по внеполосным каналам приема

- уменьшение внутренних шумов РПУ

- защита трактов от нелинейного поражения путем расширения ДД и адаптации ДД РПУ к текущей ЭМО

- компенсация отдельных помех

- применение специальных методов обработки сигналов и помех

- организационные меры (выбор частотных каналов, контроль уровней помех, зонное размещение РПУ)

Методы борьбы с флуктуационными помехами:

- использование малошумящих каскадов в тракте РПУ

- ограничение полосы пропускания тракта РПУ

- использование оптимальных (согласованных) фильтров

- использование корреляционных методов радиоприема

Методы борьбы с сосредоточенными помехами:

- использование линейной частотной фильтрации, если спектры сигнала и помехи не перекрываются

- использование фазовой фильтрации, если спектры сигнала и помехи перекрываются

- использование амплитудной селекции при различии уровней сигналов и помех

- использование компенсации во вспомогательном канале

Методы борьбы с импульсными помехами:

- использование частотной селекции

- использование амплитудной селекции при различии уровней сигнала и импульсной помехи

- использование амплитудно-частотной селекции, с учетом различий отклика сигнала и помехи по амплитуде и длительности

- использование фазовой селекции, с учетом фазовых различий сигнала и помехи

Вопрос 4.3. Входные цепи РПУ умеренно высоких частот. Виды входных цепей РПУ. Типовые схемы. Резонансный коэффициент передачи. Частотная избирательность.

ВЦ с емкостной связью с антенной:

Резонансный коэффициент передачи:

где

Избирательность:

где

ВЦ с индуктивной связью с антенной:

Резонансный коэффициент передачи:

Избирательность, как и ВЦ с емкостной связью с антенной.

ВЦ с индуктивно-емкостной (комбинированной) связью с антенной:

ВЦ магнитных и рамочных антенн:

Резонансный коэффициент передачи:

Избирательность, как и ВЦ с емкостной связью с антенной.

Вопрос 4.4. Рассчитать входную цепь РПУ с емкостной связью со штыревой антенной для диапазона КВV (3,95-5,75 МГц), полагая, что используется КПЕ с Сmin=5 пФ и Сmax=280 пФ, емкость монтажа 5 пФ, емкость контурной катушки 2 пФ и емкость антенны 100 пФ.

Определим необходимый коэффициент перекрытия диапазона:

Обычно емкость связи выбирают:

Определим емкость контура:

Коэффициент перекрытия в этом случае равен:

Для получения заданного коэффициента необходимо включить в контур дополнительную емкость СДОБ:

Выражая СДОБ, получим:

Индуктивность катушки определим по формуле Томпсона:

Вопрос 4.5. Рассчитать входную цепь для РПУ с магнитной антенной для диапазона ДВ (0,15-0,408 МГц), и определить эквивалентную действующую высоту антенны, полагая, что используется КПЕ с пределами перестройки 10-138 пФ, емкость монтажа 10 пФ, а антенна выполнена на ферритовом стержне с проницаемостью 600 единиц сечением 1 см2 100 витками и имеет добротность 30 единиц.

Определим длину волны:

Определим действующую длину антенны:

Определим эквивалентную действующую длину антенны:

Вопрос 4.6. Рассчитать резонансный коэффициент передачи (К0), избирательность по зеркальному и прямому каналам приема для РПУ с частотой настройки 6,2 МГц), входная цепь которого выполнена по схеме с емкостной связью со штыревой антенной, если емкость антенны 120 пФ, емкость связи 10 пФ, нагруженная добротность контура 70 единиц, емкость контура 30 пФ, промежуточная частота 0,465 МГц.

Определим емкость, вносимую антенной в контур:

Определим суммарную емкость контура:

Рассчитаем резонансный коэффициент усиления:

Определим относительную расстройку зеркального канала:

Определим относительную расстройку прямого канала:

Определим избирательность по зеркальному каналу:

Определим избирательность по зеркальному каналу:

Вопрос 4.7. Типовые схемы входных цепей СВЧ диапазона.

В диапазоне длин волн короче 1 м в качестве колебательного контура используют цепи с распределенными параметрами.

Колебательный контур ВЦ образуется отрезком коаксиальной линии с емкостью СН, равной входной емкости усилителя и емкости монтажа. При этом реализуется автотрансформаторная связь с антенной. Резонанс в системе обеспечивается подбором СН или . Длина  вычисляется по формуле:

.

Место подключения антенного фидера от точки подключения короткозамыкателя определяют, исходя из необходимого коэффициента включения m:

.

Связь контура с антенной может быть трансформаторной (рис.1) или емкостной (рис.2):

Рис.1                                    Рис.2

В СВЧ диапазоне широко применяются микрополосковые линии и объемные резонаторы:

Вопрос 4.8. Резонансный УРС с диапазонной перестройкой на КПЕ. Схемотехника, назначение элементов, основные технические характеристики.

Схема резонансного УРС имеет вид:

Контур УРС выполняется идентичным контуру ВЦ для обеспечения одноручечной настройки. Режим транзистора по постоянному току определяется базовым делителем RБ1, RБ2 и эмиттерным сопротивлением RЭ, выполняющем также стабилизацию режима каскада по постоянному току. Блокировочная емкость СБЛ в эмиттерной цепи устраняет действие отрицательной последовательной обратной связи по переменному току. Коллекторный контур LК, СК является нагрузкой каскада. Трансформатор осуществляет связь УРС в ВЦ и устраняет шунтирующее влияние базового делителя.

Резонансный коэффициент усиления определяется по формуле:

.

Выражение для эквивалентной добротности имеет вид:

Избирательность определяется по формуле:

Полоса пропускания определяется по формуле:

Вопрос 4.9. Рассчитать элементы схемы одноконтурного резонансного усилителя с К0=30, если эквивалентная добротность контура, настроенного на частоту 1 МГц составляет 30 единиц, емкость контура 500 пФ, h21=100, напряжение питания 9 В.

Индуктивность катушки определим по формуле Томпсона:

Определим волновое сопротивление контура:

Определим необходимую крутизну транзистора:

Определим необходимый ток коллектора:

Определим сопротивление резистора в цепи эмиттера:

Рассчитаем номиналы цепи смещения базы:

Определим емкость блокировочного конденсатора:

Вопрос 4.10. Рассчитать резонансный коэффициент  усиления каскада на полевом транзисторе с крутизной 1 мА/В при непосредственном включении контура с индуктивностью 100 мкГн и добротностью 50 единиц, перестраиваемого варикапом с Смин=20 пФ, Смакс=200 пФ.

Определим волновое сопротивление контура:

Определим резонансный коэффициент усиления:

Вопрос 4.11. Рассчитать резонансный коэффициент усиления неперестраиваемого УРС на биполярном транзисторе с рабочим током

5 мА для трех значений коэффициента включения нагрузки 5 кОм (m=0.05; m=0.2; m=1), если колебательный контур с волновым сопротивлением 100 Ом и добротностью 50 единиц непосредственно подключен в коллекторную цепь транзистора с выходной проводимостью 15 мкСм.

Для трех значений коэффициента включения определим сопротивление колебательного контура:

Для трех значений коэффициента включения определим резонансный коэффициент усиления:

Вопрос 4.12. Широкополосный УРС с параллельно-последователь-ными обратными связями. Схемотехника, назначение элементов, основные технические характеристики.

Широкополосный УРС – это каскад с RВХ= RГ и RВЫХ= RН:

Последовательная RE  и параллельная RF обратные связи позволяют стабилизировать входные и выходные сопротивления УРС:

При этом коэффициент усиления каскада равен:

Для регулировки АЧХ в области в цепь параллельной обратной связи вводят небольшую индуктивность L. Дроссель обеспечивает питание коллекторной цепи и выбирается из условия слабого шунтирования нагрузки по высокой частоте.

Коэффициент шума транзистора несколько хуже, чем у резонансного УРС и равен:

где  - собственный коэффициент шума транзистора.

Отрицательные обратные связи позволяют эффективно стабилизировать импедансы в присоединительных сечениях и реализовывать широкополосные каскады. Однако резистивные цепи ухудшают коэффициент шума УРС, что в ряде случаев может оказаться недопустимым (например, при сверхдальнем приеме). Тогда целесообразно использовать реактивные обратные связи, т.е. связи с реактивными элементами – трансформаторами или конденсаторами.

Вопрос 4.13. Параметрический УРС. Схемотехника, назначение элементов, основные технические характеристики.

Параметрические УРС бывают проходного и отражательного типа. Суть работы параметрического УРС – наличие в колебательном контуре отрицательного сопротивления.

Эквивалентная схема УРС проходного типа имеет вид:

Эквивалентная схема УРС отражательного типа имеет вид:

Коэффициент усиления по мощности УРС отражательного типа в 4 раза выше, чем у УРС проходного типа.

Рассмотрим схему параметрического УРС на туннельном диоде:

Вопрос 4.14. Полосовой двухконтурный УРС. Схемотехника, назначение элементов, основные технические характеристики.

Схема двухконтурного УРС имеет вид:

Резонансный коэффициент усиления определяется по формуле:

.

где   - фактор связи, а  - коэффициент связи.

Зависимость модуля коэффициента передачи от β имеет вид:

Как видно из графика существует критический фактор связи , при котором коэффициент прямоугольности минимален. При  полоса сужается, а при  полоса расширяется и появляется раздвоение вершины. В случае отличия фактора связи от критического коэффициент прямоугольности увеличивается.

Вопрос 4.15. Определить коэффициент передачи и избирательность по соседнему каналу однотранзисторного полосового усилителя со связанными контурами, настроенного на частоту 0.465 МГц, если СК=3 нФ, QК=100, а коллекторный ток транзистора 5 мА.

Выберем критический фактор связи βКР=1.

Коэффициент связи в этом случае равен:

Определим емкость связи:

Определим суммарную емкость контура:

Индуктивность катушки определим по формуле Томпсона:

Определим относительную расстройку соседнего канала:

Определим избирательность по соседнему каналу:

Определим резонансный коэффициент усиления:

Вопрос 4.16. Типовые схемы полосовых УРС с сосредоточенной избирательностью (с пьезокерамическими, электромеханическими, кварцевыми и ПАВ фильтрами и с RC-структурой). Основные технические характеристики/

Кварцевый фильтр включается в УРС через колебательные контуры, согласующие Rвх и Rвых фильтра (1…8 кОм) и повышающие затухание для больших расстроек. Полосное затухание фильтра не превышает 2…3 дБ, селективность более 60 дБ.

Пьезокерамические фильтры (ПКФ) обычно не содержат согласующих контуров на выходе фильтра. Фильтр ФП1П-23 с частотой настройки 465 кГц и полосой пропускания 9,5 кГц имеет: полосное затухание не более 9,5 дБ, селективность –  не более 40 дБ, входное и выходное сопротивление 2 кОм.

Магнитострикционные (электромеханические) фильтры на содержат колебательных контуров на входе и выходе. Для примера приведем характеристики фильтра ЭМПФ-5-465-6 с частотой настройки 465 кГц и полосой пропускания 5,6…6,4 кГц: полосное затухание фильтра не более 8,5 дБ, селективность –  не более 56 дБ, входное сопротивление 10 кОм, выходное – 1 кОм.

Фильтры на ПАВ имеют на входе согласующий контур, а на выходе компенсирующую цепочку. Фильтры на ПАВ самые высокочастотные фильтры. В диапазоне 0,1…1ГГц избирательность фильтров на ПАВ составляет 40…60 дБ, полосовое затухание 5…15 дБ.

Фильтры на RС-структурах – это либо бесконтурные фильтры (ФНЧ+ФВЧ), либо активные фильтры (АФ). АФ обладают высокой избирательностью и малым полосовым затуханием, но нестабильно работают.

Вопрос 4.17. Типовые схемы преобразователей частоты на биполярных и полевых транзисторах. Основные технические характеристики.

Типовая схема преобразователя частоты на биполярном транзисторе:

Типовая схема преобразователя частоты на полевом транзисторе:

Основным параметром преобразователя является крутизна преобразования:

.

Параметр L зависит от отношения напряжений гетеродина и сигнала. При UГ>6UC L=1 и не учитывается. В результате крутизна в режиме преобразования в 2…4 раза меньше чем крутизна в режиме усиления. В режиме преобразования входное и выходное сопротивление в 1,25…2,5 раза больше чем в режиме усиления.

Вопрос 4.18. Типовые схемы диодных преобразователей частоты (однодиодные, балансные и кольцевые).

Крутизна преобразования диодного ПЧ определяется углом отсечки:

Существенным недостатком диодных ПЧ является возможность обратного преобразования сигнала ПЧ в сигнал с частотой f0.

Схема однодиодного преобразователя частоты имеет вид:

Шумы диодного ПЧ определяются шумами дробового и теплового характера смесительного диода и шумами обратного преобразования. Коэффициент шума диодного ПЧ составляет 6…10 дБ. Для уменьшения влияния шумов гетеродина используют схемы с балансной и двойной балансной (кольцевой) структурой.

Схема балансного преобразователя частоты имеет вид:

Балансная схема диодного смесителя обеспечивает: развязку цепей сигнала и гетеродина; развязку цепей гетеродина и промежуточной частоты; подавление шумов гетеродина; в два раза снижает плотность комбинационных частот.

Схема кольцевого преобразователя частоты имеет вид:

Кольцевые смесители дополнительно позволяют: в два раза снижать потери преобразования; развязать цепи сигнала и промежуточной частоты; дополнительно в два раза снизить плотность комбинационных частот.

Вопрос 4.19. Преобразователи частоты СВЧ диапазона. Основные технические характеристики, особенности построения.

В диапазоне СВЧ в основном используются диодные преобразователи частоты, реже – на полевых транзисторах.

Преимущественно схемы диодных преобразователей частоты строятся по балансной схеме:

В балансной схеме диодного смесителя отсутствует:

- “просачивание” колебания гетеродина в контур сигнала;

- преобразование шумов гетеродина в тракт промежуточной частоты;

- преобразование колебаний промежуточной частоты из цепи гетеродина снова в тракт УПЧ.

Конструкция балансного смесителя СВЧ диапазона имеет вид:

Мощность колебаний гетеродина РГ поступает к диодам VD1 и VD2 в фазе, а мощность колебаний сигнала РС – в противофазе, что обусловлено расположением диодов VD1 и VD2 на расстоянии друг от друга, равном , где  - длина волны сигнала.

Вопрос 4.20. Рассчитать элементы схемы транзисторного преобразователя частоты с коэффициентом передачи 20 дБ, если контур промежуточной частоты (0.465 МГц) с эквивалентной добротностью 50 единиц непосредственно включен в коллекторную цепь транзистора с выходной емкостью 10 пФ, а коэффициент усиления транзистора по току h21=100, напряжение питания 15 В.

Выберем емкость контура равной СПЧ>>СВЫХ

СПЧ=1 нФ

Индуктивность катушки определим по формуле Томпсона:

Определим волновое сопротивление контура:

Определим необходимую крутизну транзистора:

Определим необходимый ток коллектора:

Рассчитаем номиналы цепи смещения базы:

Определим емкость разделительного/блокировочного конденсатора:

Вопрос 4.21. Диодные АМ детекторы. Основные технические характеристики. Линейные и нелинейные искажения сигналов в диодных детекторах.

Диодные детекторы бывают последовательные и параллельные:

Параллельные детекторы применяются чаще во вспомогательных каскадах РПУ в связи с их низким входным сопротивлением, обусловленным параллельным включением нагрузочного резистора R и диода.

Входное сопротивление последовательного детектора определяется:

.

Коэффициент передачи последовательного детектора определяется:

.

Ёмкость конденсатора С выбираю такой, чтобы:

и

К нелинейным искажениям относят:

- нелинейность начального участка детекторной характеристики, она проявляется при больших коэффициентах модуляции (эти искажения уменьшаются при увеличении напряжения сигнала или сопротивления нагрузки R);

- процессы заряда емкости ёмкости СР токами низкой частоты при малом входном сопротивлении УНЧ;

- инерционность нагрузки – емкость С на верхних модулирующих частотах не успевает разряжаться, поэтому необходимо выполнить условие

;

- соизмеримость модулирующей частоты и частоты несущей, при малом их отличии (f=(2…3)F) напряжение на детекторе перестает отслеживать изменение входного сигнала.

Вопрос 4.22. Рассчитать угол отсечки, при котором работает диодный детектор, если амплитуда высокочастотного напряжения на его входе 3 В, глубина модуляции m=0.6, а выходное напряжение 1,6 В.

Определим коэффициент передачи детектора:

Так как:

то:

Вопрос 4.23. Типовые схемы и основные характеристики фазовых детекторов.

Фазовые детекторы в основном строятся по балансной и двойной балансной (кольцевой) схемам.

Схема балансного фазового детектора имеет вид:

В режиме слабого сигнала (UC<<UОП) дискриминационная характеристика имеет вид:

В режиме сильного сигнала (UC≈UОП) дискриминационная характеристика имеет вид:

.

Схема двойного балансного фазового детектора имеет вид:

Дискриминационная характеристика двойного фазового детектора имеет вид:

Дискриминационная характеристика балансного фазового детектора в режиме сильного и слабого сигнала представлена на рисунке. Как видно из графика дискриминационная характеристика в режиме сильного сигнала почти линейная, в то время как в режиме слабого сигнала имеется значительная нелинейность.

Вопрос 4.24. Типовые схемы и основные характеристики фазовых детекторов.

Детектирование ЧМ сигнала происходит путем промежуточного преобразования.

ЧМ детектор с преобразованием ЧМ→АМ имеет вид:

Основная трудность заключается в том, чтобы выбрать :

или

ЧМ детектор с преобразованием ЧМ→ФМ имеет вид:

Основная трудность заключается в том, чтобы выбрать :

или

Структурная схема ЧМ детектора с преобразованием ЧМ→ИМ имеет вид:

Для него выходное напряжение имеет вид:

Вопрос 4.25. Автоматическая регулировка усиления (АРУ) в РПУ. Структурные схемы АРУ. Способы регулирования усиления в приемных трактах. Типовые схемы.

Если управляющее напряжение используется для регулирования в каскадах, предшествующих детектору АРУ, то это обратная АРУ. Если управляющее напряжение используется для регулирования в последующих цепях, то это прямая АРУ.

Регулировка в усилительных каскадах осуществляется различными способами. Режимные методы наиболее применимы в аппаратуре невысокого класса. В профессиональных РПУ используют другие методы – ослабляющие связи между контурами, диодно-резистивные обратные связи и аттенюаторные секции, которые вынесены в отдельные функциональные звенья. По способу регулирования различают простую, задержанную и усиленную АРУ.

Рис.1. Простая АРУ.

Рис.1. Задержанная АРУ.

Вопрос 4.26. Частотная настройка в РПУ. Сопряжение настроек контуров сигнала и гетеродина.

Частотная настройка включает в себя коммутацию диапазона, установку соответствующих частот гетеродинов и настройку резонансных преселекторов на частоту сигнала.

Для коммутации используют механические (реле) и электронные    (p-i-n диоды) системы. У механических систем нет нелинейных эффектов, но они имеют низкую надежность. У электронных систем высокая надежность, но они обладают нелинейными эффектами.

Для настройки РПУ чаще всего применяют емкостную настройку (конденсаторную или варикапную). КПЕ обладает большими габаритами, а варикап имеет нелинейную вольт-фарадную характеристику. Для повышения линейности используют частичное включение варикапа в контур или встречное включение варикапов.

Для сопряжения настроек контуров используют дополнительные емкости. Сопрягающие конденсаторы обычно включают в гетеродинный контур, так как чаще используется настройка fГ > fС.

Сопряжение в одной точке используют, если , в двух точках – если, в трех точках – если . При сопряжении в двух точках:    и  .

При сопряжении в трех точках:

Вопрос 4.27. Автоматическая подстройка частоты в РПУ. Структурные схемы типовых систем АПЧ. Основные технические характеристики.

Типовая схема АПЧ имеет вид:

Формула для расчета коэффициента автоподстройки имеет вид:

Основными характеристиками системы АПЧ является ширина полосы удержания и полосы захвата.

Как видно из графика ширина полосу удержания больше, чем ширина полосы захвата.

Есть два основных типа систем АПЧ – фазовая АПЧ (ФАПЧ) и частотная АПЧ (ЧАПЧ).

Система ФАПЧ имеет два режима работы:

- различение по частоте

- различение по фазе

Различие системы ФАПЧ и ЧАПЧ состоит в том, что в ЧАПЧ измеряется отклонение частоты от центральной (промежуточной). В системе ФАПЧ происходит измерение разности фаз двух частот (частоты сигнала и опорной частоты). По сравнению с ЧАПЧ система ФАПЧ имеет более высокую чувствительность.

Вопрос 4.28. Автоматическая регулировка чувствительности (АРЧ) в РПУ. Структурные схемы АРЧ. Динамический диапазон РПУ с АРЧ.

Типовые схемы АРЧ.

Система АРЧ может содержать один или несколько аттенюаторов с затухание а:

При регулировке с аттенюатором на входе характеристики защиты имеют вид:

Введение адаптации уменьшает чувствительность РПУ, сохраняет динамический диапазон тракта и снижает вероятность нелинейного поражения, при котором прием сигнала был бы вообще невозможен.

При регулировке распределенными аттенюаторами затухание вносится постепенно, начиная с сечений, расположенных в глубине преселектора РПУ: сначала исчерпывается затухание АТ3, затем АТ2 и только потом начинает срабатывать АТ1, т.к. имеет место эстафета. Коэффициент шума в этом варианте меньше, поэтому линейный ДД РПУ расширился. Коэффициент шума снижается, потому что регулировка начинается в каскадах, меньше чем входные определяют коэффициент шума.

Существует оптимальное затухание аттенюатора, обеспечивающее максимум мощности сигнала на выходе РПУ. Это объясняется с одной стороны ухудшением реальной чувствительности, а с другой – увеличением количества принимаемых сигналов, не пораженных из-за нелинейных эффектов.

Вопрос 4.29. Приемники АМ сигналов. Структурные схемы. Прием сигналов стереовещания. Прием однополосных сигналов. Искажения сигналов.

Структурная схема приемника АМ сигнала имеет вид:

Структурная схема приемника АМ сигнала с ОБП имеет вид:

В приемниках АМ сигнала существуют линейные искажения (изменение глубины модуляции или преобразование АМ в ОБП при неточной настройке контуров или двугорбой характеристике) и нелинейные искажения (нелинейности элементов усилителей, преобразователей).

Структурная схема приемника сигналов стереовещания имеет вид:

Вопрос 4.30. Приемники ЧМ сигналов. Расчет отношения сигнал/помеха на входе и выходе. Порогоснижающие методы приема ЧМ-сигналов.

Структурная схема приемника ЧМ сигнала имеет вид:

Ширина спектра ЧМ сигнала определяется выражением:

где  - индекс модуляции.

Выигрыш в отношении сигнал/помеха при применении ЧМ модуляции составляет:

Как видно из формулы, с увеличением индекса модуляции, помехозащищенность возрастает, однако при этом расширяется полоса занимаемого сигнала.

Недостатком ЧМ является наличие порогового эффекта. Для сравнения эффективности приема с различными типами модуляции приведем зависимости отношения сигнал/помеха на выходе от отношения сигнал/помеха на входе.

Как видно из графика, несмотря на общую более высокую эффективность ЧМ при уменьшении отношения сигнал/помеха на входе прием сигнала становится вообще невозможным.