| Вопросы для контрольной работы Тема: «Программная модель 32-разрядных процессоров архитектуры IA-32» |
| --- |
|  | Назовите основные группы команд, использующие регистры AL/AH/AX/EAX |
|  | Какие режимы адресации используются в следующем фрагменте кода? mov esi, eax mov al, [esi] |
|  | Какой адрес формируют компоненты Base, Index, Displacement и Scale? |
|  | Как можно изменить содержимое регистра EIP? |
|  | Какие значения может принимать масштабный множитель в режимах адресации с масштабированием? |
|  | Какие режимы адресации используются в следующем фрагменте кода? mov bx, [dx] mov al, [bx+20h] |
|  | В зависимости от чего выполняют (или не выполняют) переход по адресу команды условных переходов? |
|  | Адрес чего хранится в регистре EIP? |
|  | Из каких частей состоит логический адрес? |
|  | Где хранится и как кодируется знак числа в типах со знаком? |
|  | Что хранится в сегментных регистрах? |
|  | Относительно какого сегментного регистра выполняются операции со стеком? |
|  | Для каких целей используется флаг DF? |
|  | Приведите общую формулу, по которой вычисляется эффективный адрес. |
|  | Какие режимы адресации используются в следующем фрагменте кода? mov bx, 100h mov al, [bx] |
|  | Чему будет равен регистр AH после выполнения следующей команды? mov ax, 123h |
|  | На что указывает регистр SP? (Или адрес чего хранится в этом регистре?) |
|  | Чему равен эффективный адрес в последней команде (первый операнд)? mov bx, 10 mov si, 5 add [bx][si*4], 1 |
|  | Как обычно используется регистр ECX? |
|  | Какие режимы адресации используются в следующем фрагменте кода? mov di, 100h mov ax, [di*2] |
|  | Какие адресные пространства различают применительно к памяти? |
|  | Какая информация хранится в регистре EFLAGS? |
|  | Что, кроме набора регистров, входит в понятие программная модель 32-разрядных микропроцессоров? |
|  | Какие режимы адресации используются в следующем фрагменте кода? mem dw 10, 20 ... mov bx, 1 mov al, mem[bx] |
|  | Относительно какого сегментного регистра адресует память регистр BP? |
|  | Чем логический адрес отличается от виртуального? |
|  | Когда флаги ZF и CF устанавливаются в 0? |
|  | Какой сегментный регистр используется по умолчанию при адресации данных через регистр EDX? |
|  | Какие режимы адресации используются в следующем фрагменте кода? mov bx, 100h mov di, 2 mov [bx][di], al |
|  | В каких режимах может работать процессор 80386? |
|  | Какой индексный регистр используется для адресации элементов цепочки-приемника? |
|  | Когда завершится циклическое выполнение цепочечной команды при использовании префикса REPNZ? |
|  | На какую абсолютную величину изменяются индексные регистры после выполнения цепочечной команды? |
|  | Какой наименьший тип данных способен обрабатывать процессор? |
|  | Что такое ближний переход? |
|  | Что такое дальний переход? |
|  | Что выполняет команда цикла LOOP, прежде чем перейти к следующей итерации? |
|  | Чему будет равен регистр AX после выполнения последней команды (логический сдвиг вправо)? mov ax, 32 shr ax, 5 |
|  | При арифметическом сдвиге вправо чисел со знаком, куда сдвигается знаковый бит? |
|  | Что записывается в регистр DX после деления 32-разрядного числа в паре DX:AX на 16-разрядное число? |