Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра инженерной графики

В.Г.НАЗАРЕНКО         В.М. СУРИН

СБОРНИК ЗАДАНИЙ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ

по дисциплине «Техническая механика»

для студентов специальности

«Информационные технологии и управление в технических системах»

#### Минск  2009

В сборнике представлены задания для индивидуальных работ студентов, приведены подробные сведения о содержании и порядке выполнения их отдельных этапов. Даны методические рекомендации со ссылками на литературу по всем разделам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.   Порядок выполнения индивидуальных работ

2.   Задания к индивидуальным работам

3.   Методические указания

4.   Требования к оформлению расчетно-пояснительной  записки

5.   Литература

Введение

Выполнение студентами индивидуальных работ предполагает наличие у них знаний, полученных при изучении курса «Техническая механика» и других общетехнических дисциплин. Студенты приобретают практический опыт использования методов инженерных расчётов, который окажет существенную помощь при изучении специальных дисциплин: «Промышленная робототехника», «Робототехнические системы и технологические комплексы», «Локальные системы автоматики» и других, а также при выполнении курсового и дипломного проектирования.

Особое значение при этом имеют навыки работы с учебно-методической, технической и справочной литературой, облегчающие правильный выбор недостающих исходных данных для расчёта заданного механизма. Независимо от назначения любая конструкция должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать заданные перемещения рабочих органов разрабатываемого устройства с необходимой точностью;

- соответствовать условиям прочности, жёсткости и долговечности;

- иметь минимальные габариты и массу;

- содержать максимальное количество стандартных и унифицированных деталей и узлов  с целью повышения экономичности проектируемого устройства;

- обеспечивать удобство сборки механизма.

- Порядок выполнения индивидуальных работ

Задания для индивидуальных работ выдаются студентам на 1- 2 учебной неделе. После их изучения осуществляются подбор литературы и выбор аналога механизма.

Технические расчеты выполняются по отдельным этапам после изложения соответствующих тем на лекционных занятиях. Консультирование студентов и проверка расчетов осуществляются преподавателем на дополнительных консультациях (5-6 недели). Выявленные в процессе консультаций недостатки устраняются в течение одной недели, а результаты работы повторно предъявляются преподавателю.

Выполненные индивидуальные работы оформляются в виде расчетно-пояснительной записки с подробными пояснениями и обоснованием выбора недостающих данных (образец титульного листа записки дан в приложении). Пояснения дополняются рисунками, например, при расчете геометрических размеров зубчатого колеса приводится его эскиз с обозначением диаметров делительной окружности, окружностей выступов и впадин.

Защита индивидуальных работ проводится на 14, 15 неделях, после чего студенты получают доступ к зачету по теоретическому курсу (при условии выполнения и защиты лабораторных работ в полном объеме).

2. Задания к индивидуальным работам

Задание № 1

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ ПЛЕЧА РОБОТА С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ.

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2.Соединительная муфта.

3-4.Коническая передача.

5. Шариковинтовая передача.

I-II. Валы.

III. Вал-винт.

IV. Палец для соединения с рукой робота.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции  [1, кн. 3, с.212, рис. 5. 6,а].

Мощность P, снимаемая с выходного вала III, Вт.

Скорость n вращения вала III, об/мин.

Срок службы L, часов.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание № 2

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ ПЛЕЧА РОБОТА С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-4. Червячная передача.

5. Шариковинтовая передача.

I-II. Валы.

III. Вал-винт.

IV. Палец для соединения с рукой

робота.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [1, кн. 3, с. 212, рис. 5. 6,а].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала III, Вт.

Скорость n вращения вала III, об/мин.

Срок службы L, часов.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание  № 3

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ ПЛЕЧА РОБОТА С ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-4. Зубчатая передача.

5. Шариковинтовая передача.

I-II. Валы.

III. Вал-винт.

IV. Палец для соединения с рукой

робота.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [1, кн. 3, с.212, рис. 5.6,а].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала III, Вт.

Скорость n вращения вала III, об/мин.

Срок службы L, часов.

Тип зубчатой передачи 3,4: прямо- или косозубая.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| 3-4 | Прямозубая | Косозубая | Прямозубая | Косозубая |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание № 4

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА РУКИ РОБОТА С ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧEЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-6. Зубчатые передачи.

7. Платформа для крепления руки

робота.

I- IV. Валы.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [1. кн. 3, с. 208, рис. 5. 2].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала IV, Вт.

Скорость n вращения платформы, об/мин.

Срок службы L, часов.

Тип зубчатой передачи 3,4 и 5,6: прямо- или косозубая.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| 3-4 | Прямозубая | Косозубая | Прямозубая | Косозубая |
| 5-6 | Косозубая | Прямозубая | Косозубая | Прямозубая |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание № 5

МЕХАНИЗМ  ПОВОРОТА РУКИ РОБОТА С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-4. Червячная передача.

5. Платформа для крепления

руки робота.

I-III. Валы.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [1, кн. 3, с. 208, рис.5. 2].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала III, Вт.

Скорость n вращения платформы, об/мин.

Срок службы L, часов.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание № 6

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА РУКИ РОБОТА С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-4. Коническая передача.

5. Платформа для крепления

руки робота.

I-III. Валы.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [1, кн. 3, с. 208, рис. 5.2].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала III, Вт.

Скорость n вращения платформы, об/мин.

Срок службы L, часов.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание № 7

МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РУКИ РОБОТА С ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-4. Зубчатая передача.

5. Шариковинтовая передача.

6. Рука робота.

I-II.Валы.

III. Вал-винт.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [l, кн. 3, с. 46, рис. 5.34; 2, с. 46, рис.3. 7].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала III, Вт.

Скорость n вращения вала III, об/мин.

Срок службы L, часов.

Тип зубчатой передачи 3,4: прямо- или косозубая.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| 3-4 | Прямозубая | Косозубая | Прямозубая | Косозубая |
| Производство единичное | Производство серийное |

Задание № 8

ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО РОБОТА С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Схема кинематическая

1. Электродвигатель.

2. Соединительная муфта.

3-5. Червячные передачи.

6. Схват робота.

I-IV. Валы.

Исходные данные

Предлагаемый аналог конструкции [З, с. 319, рис. 8.13].

Мощность Р, снимаемая с выходного вала III (IV), Вт.

Скорость n вращения валов III,  IV, об/мин.

Срок службы L, часов.

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| L | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Производство единичное | Производство серийное |

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ

1.  Описание работы механизма.

2.  Предварительный выбор двигателя.

2.1.  Расчет требуемой мощности двигателя.

2.2.Выбор двигателя.

3.  Расчет редуктора.

3.1. Кинематический расчет.

3.2. Расчет геометрических размеров.

3.3. Расчет шариковинтовой передачи (для заданий 1,2,3,7)

4.Проверочный расчет требуемой мощности двигателя.

5.Предварительный расчет валов.

6.Расчет момента инерции редуктора.

7.Расчет мертвого ходa.

8.Подбор и расчет подшипников выходного вала.

9.Обоснование применяемых материалов и типа смазки.

Литература.

ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Методические указания на выполнение индивидуальной работы

3.1.1. Задание на индивидуальную работу

Задание должно содержать номер, вариант и название, кинематическую схему механизма и исходные данные по своему варианту, например: скорость вращения вала III nIII=550 об/мин.

3.1.2. Описание работы механизма

В расчетно-пояснительной записке необходимо представить исходную кинематическую схему и описать работу механизма в составе промышленного робота, в котором механизм может быть применен. Также нужно указать предполагаемые условия эксплуатации и их влияние на характеристики устройства.

Литература по разделу

Применение промышленных роботов [1—8].

Условия эксплуатации механизмов [10, 13].

3.1.3. Предварительный выбор двигателя

По заданной мощности, снимаемой с выходного вала редуктора, с учетом КПД механизма определить требуемую мощность двигателя. Так как механизм еще не спроектирован и не известен его действительный КПД, то следует задаться его предварительным значением (можно 0,4-0,7). При расчете мощности двигателя необходимо учитывать режим работы механизма в составе промышленного робота, для которого характерны частые пуски, реверсы, остановки. Поэтому нужно обеспечить запас мощности в 1,2-2,5 раза. По требуемой мощности из каталога подбирают подходящий тип двигателя.

Литература по разделу

Расчет требуемой мощности [ 8, 10, 13, 24, 26].

Выбор типа двигателя [8, 10, 13].

Технические характеристики двигателей [14, 15, 20, 23].

3.1.4. Расчет редуктора

3.1.4.1. Кинематический расчет

Кинематический расчет редуктора состоит в определении общего передаточного числа, распределении его по ступеням и вычислении скоростей вращения всех валов. Если передаточное число отдельной ступени превысит допускаемое значение, то следует выбрать двигатель с меньшей номинальной скоростью.

Литература по подразделу: [10, 13, 23, 24, 26, 27].

3.1.4.2. Расчет геометрических размеров

При расчете геометрических размеров зубчатых и конических передач предварительно выбрать нормальный модуль (лучше не менее 0,8 мм для заданий NN1,2,3,7 с целью обеспечения возможности увеличения диаметра выходного вала до диаметра винта, что позволит упростить конструкцию узла) и число зубьев шестерни; для червячной передачи - модуль, угол обхвата (70...120°), коэффициент делительного диаметра и число заходов червяка. Для косозубой цилиндрической передачи геометрические размеры вычислять по торцовому модулю, величина которого зависит от нормального модуля и угла наклона зубьев (8...15°). Числа зубьев колес определять по передаточному числу ступени, числу зубьев шестерни (числу заходов червяка) и округлить до целого числа, при котором погрешность отклонения действительного передаточного числа редуктора от требуемого не будет превышать 1,5%.

Расчету подлежат делительный диаметр, диаметры окружностей выступов и впадин, расчетный шаг, межосевое расстояние и (кроме того)

| для цилиндрических колес - | длина зубьев; |
| --- | --- |
| для червячных колес - | ширина обода, наибольший диаметр; |
| для конических колес - | длина зубьев, угол делительного конуса, внешнее конусное расстояние, средний диаметр; |
| для червяка- | угол подъема винтовой линии, длина нарезанной части. |

Литература по подразделу

Расчет цилиндрических зубчатых передач [ 8- 12, 14, 18, 23-25, 27].

Расчет конических передач [812, 14, 18, 25].

Расчет червячных передач [8-12, 14].

З.1.4.3. Расчет шариковинтовой передачи

В шариковинтовой передаче предварительно выбрать внутренний диаметр винта DВ (можно 10. ..20 мм). Затем определить диаметр шариков, радиус желоба, шаг резьбы и средний диаметр, по которому уточнить значение DВ, вычислить наружный диаметр и угол подъема, винтовой линии. Число шариков в рабочей части резьбы не должно превышать 65, в противном случае необходимо увеличить диаметр шариков и повторить расчет.

Литература по подразделу: [1, кн. 2; 14, 31, 32].

3.1.5. Проверочный расчет требуемой мощности двигателя

Сущность данного расчета заключается в определении действительного КПД редуктора и в сравнении номинальной мощности двигателя Рдв с действительной требуемой мощностью Ртр. Расчет выполнять в следующей последовательности. По заданной мощности и угловой скорости найти крутящий момент Тв на выходном валу и момент Тк на выходном колесе с учетом КПД пары шарикоподшипников 0,99...0,995. В зависимости от типа передачи рассчитать окружную или нормальную силу, приложенную к зубьям данного колеса; поправочный коэффициент С, учитывающий снижение КПД передачи при уменьшении Тк. Выбрать материал для изготовления колес, коэффициент трения, коэффициент торцового перекрытия для цилиндрических лес (1,1...2,0 - для прямозубого и =  3. ..4 - для косозубого колеса). Для червячной передачи рассчитать скорость скольжения и определить приведенный угол трения. По этим параметрам найти КПД выходной ступени и пересчитать через передаточное число момент Тк на ведущее звено этой ступени (учесть потери на трение в опорах выходного вала).

Продолжать расчет до тех пор, пока не будет определен момент на входном звене механизма (шестерне или червяке). Разделив его на КПД подшипников и муфты (тип ее выбрать самостоятельно, а КПД в пределах 0,96... 0,99), получить приведенный к входному валу крутящий момент. Далее по моменту и скорости вращения вала двигателя найти Ртр. При соблюдении соотношения

Рдв > (1,2...2,5)Ртр        (1)

расчет заканчивают. Допускается выполнять п.5  и так: вычислить общий КПД редуктора и, если он окажется не менее чем в 1,2 раза больше выбранного в п.3 условие (1) будет заведомо справедливо.

Литература по разделу

Расчет крутящего момента [10, 13, 23, 24-26].

Определение сил и КПД зубчатой цилиндрической передачи [ 8- 14, 23-25, 27].

Расчет сил и КПД конической передачи [ 8-14, 25].

Определение сил и КПД червячной передачи [8-14, 23].

3.1.6. Предварительный расчет валов

Сначала по рекомендациям литературы выбрать материал валов, от которого зависит их прочность. Минимальные диаметры определить для каждого вала из условия прочности на кручение по найденным в п. 4 крутящим моментам.

При этом учет деформации изгиба осуществляется понижением допускаемых напряжений кручения. Полученные в результате расчетов значения округлить в большую сторону. В курсовых проектах NN1,2,3,7 проверить выполнение условия прочности винта на растяжение (сжатие) с учетом кручения при выбранном в п. 3.3 внутреннем диаметре Дв. Для этого по значению крутящего момента на винте (см. п. 4) рассчитать осевую силу на гайке и требуемый внутренний диаметр. Деформацию кручения винта учесть с помощью поправочного коэффициента К= 1,25... 1,35. Если расчетный минимальный диаметр выходного вала окажется меньше Дв и в то же время Дв больше требуемого расчетного значения, то расчет геометрических размеров шариковинтовой передачи выполнен правильно. Тогда для упрощения конструкции механизма минимальный диаметр вала-винта (под подшипниками) можно принять равным Дв.

Литература по разделу: [1, кн. 2; 8-14, 23, 24, 26, 27].

3.1.7. Расчет момента инерции редуктора

Требуется выполнить расчет момента инерции редуктора J, приведенного к валу электродвигателя. Для этого по длине зуба колеса (длине нарезанной части червяка), делительному диаметру и удельной плотности материала вычислить значения J всех колес и червяка. Пересчет моментов инерции к валу двигателя осуществляется с учетом передаточных чисел отдельных ступеней. Для упрощения расчетов моментами инерции валов, подшипников, ступиц колес, муфты и других деталей пренебречь.

Литература по разделу: [ 10, 13, 24].

3.1.8. Расчет мертвого хода

При расчете погрешности мертвого хода найти суммарную величину мертвого хода всех передач механизма, приведенную к его выходному валу. Следует учитывать только лифтовую погрешность передачи, пренебрегая упругим мертвым ходом и зазорами в опорах. Расчет выполнять по гарантированному минимальному боковому зазору, предварительно выбрав вид сопряжения каждой передачи, учитывая, что сопряжение Н при нулевом зазоре назначают только для особо точных систем, работающих с малыми скоростями при постоянной температуре. Для зубчатых цилиндрических и червячных передач определить величину наименьшего бокового зазора в зависимости от модуля, вида сопряжения и межосевого расстояния. В конических передачах этот параметр выбирают по углу делительного конуса, среднему конусному расстоянию, виду сопряжения и модулю. Затем для каждой передачи редуктора проводят расчет мертвого хода, выраженного в угловых минутах. Приведенный к выходному валу мертвый ход всего механизма определяется с учетом передаточных отношений отдельных ступеней.

Литература по разделу: [8—14, 29, 31, 32, 34].

3. 1.9. Подбор и расчет подшипников выходного вала

Предварительно необходимо закончить разработку эскизного проекта, по которому определить расстояние между опорами и выходным колесом. Рассчитать радиальную, окружную и осевую силы, действующие на опоры выходного вала, в зависимости от крутящего момента на колесе Тк (см. п. 4). Определить наиболее нагруженную опору, у которой расстояние до колеса наименьшее. Найти реакции в этой опоре (вертикальную Fr и горизонтальную Fa составляющие) по уравнениям равновесия. Эти реакции и будут создавать нагрузку на опору. Выбрать тип подшипника (роликовый или шариковый; радиальный, радиально-упорный или упорный) в зависимости от отношения сил Fa/Fr. По диаметру цапфы вала подобрать в каталоге подшипник нужного типоразмера сверхлегкой, особо легкой или легкой серии. Вычислить относительную нагрузку Fa/Co (Co - статическая грузоподъемность подшипника), по которой найти коэффициенты радиальной X и осевой Y нагрузок. Далее рассчитать приведенную (эквивалентную) нагрузку Р на подшипник, которая зависит от величин Fr, Fa, X, Y, характера нагрузки (постоянная, переменная, ударная) и температуры подшипникового узла. По динамической грузоподъемности выбранного подшипника и эквивалентной нагрузке рассчитать долговечность подшипника в часах. Расчетная долговечность должна превосходить заданную.

Литература по разделу: [8-11, 23, 24, 27, 29-34].

3.1.10. Обоснование выбора применяемых материалов и типа смазки

При обосновании выбора применяемых материалов всех нестандартных деталей следует воспользоваться рекомендациями, приведенными в литературе. Для изделий, на которые по заданию на курсовой проект требуется выполнить рабочие чертежи, указать твердость материала, вид обработки. Предусмотреть смазку опор и вращающихся деталей механизма, учитывая ее стоимость. Для зубчатых и червячных передач тип смазки (жидкая, консистентная или твердая) определить в зависимости от окружной скорости быстроходной ступени.

Литература по разделу: [8-14].

3.2. Требования к оформлению индивидуальных работ

Индивидуальные работы выполняются на стандартных листах писчей бумаги формата А4 (210 х 297 мм). По всем четырем сторонам листов должны оставляться свободные поля с размерами:

слева –     25 мм,

справа  –  10 мм,

сверху и снизу –  20 мм.

Листы работы должны быть пронумерованы и подшиты в тетрадь с плотной обложкой или в канцелярскую папку. На обложку (папку) наклеивается титульный лист, отпечатанный на принтере. Образец титульного листа представлен на с. 21. В папку подшивается задание на выполнение работы. Следующий лист - содержание с указанием номеров страниц всех разделов, далее - разделы, список литературы. Все страницы записки имеют сквозную нумерацию. Номера страниц указывают в правом нижнем углу, начиная с содержания (страница 3).

При проведении расчетов формулы должны быть пояснены и иметь нумерацию по разделам или сквозную (см. пример обозначения на с. 17). Результаты промежуточных вычислений в формулу не подставляются. Пример оформления вычислений и пояснений:

Рассчитаем величину мертвого хода зубчатой цилиндрической передачи 6 [8]:

угл.мин.,                       (2)

где jn  - гарантированный боковой   зазор между зубьями колес при межосевом   расстоянии   a56 = 28мм и виде сопряжения G [8, табл. 14.3],   d 6  - делительный   диаметр ведомого   колеса, α - угол профиля зубьев.

Если формула используется неоднократно, то далее ее можно не записывать в общем виде, а при расчете сослаться на номер формулы, например:

По  формуле (2) найдем значение мертвого хода второй ступени:

угл. мин.

Естественно, предварительно нужно обосновать выбор вида сопряжения и бокового зазора со ссылкой на литературу в квадратных скобках (номера страниц указывать не обязательно). При необходимости расчеты следует сопровождать иллюстрациями, название которых пишется сверху, а номер снизу (например, рис. 2). В тексте дается ссылка на номер рисунка при его описании.

Каждый раздел текста рекомендуется начинать с нового листа. Между подразделами оставляется пустая строка. Названия разделов должны соответствовать заданию на индивидуальную работу, причем после названия точка не ставится. Списку литературных источников номер не присваивается. При его составлении соблюдать следующий порядок: под №1 идет литература, которая впервые упоминается в тексте, с №2 - на которую дается ссылка после №l, №3 -после №№1,2 и т.д. Пример оформления названия литературных источников смотреть в конце данного сборника.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра инженерной графики

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ ПЛЕЧА РОБОТА С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

#### Минск  2009

Литература по промышленным роботам

1. Механика промышленных роботов. В 3-х кн./Под ред. К. В. Фролова, Е. И. Воробьева.-М.: Высш. школа, 1988, 1989.

2. Борисенко Л. А. , Самойленко А. В. Механика промышленных роботов и манипуляторов с электроприводом. -Мн.: Вышэйшая школа,1992.-234с.

3. Конструирование роботов: Пер. с франц. /П. Андре, Ж.-М.Кофман, Ф. Лот, Ж.-П. Тайар.-М.: Мир, 1986.-360 с.

4. Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве.-М.: Высш. школа, 1989. -271 с.

5. Роботизированные производственные комплексы /Ю. Г. Козырев, А. А. Кудинов, В. Э. Булатов и др.; Под ред. Ю. Г. Козырева, А. А. Кудинова. -М.: Машиностроение, 1987.-272 с.

6. Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы /В. С. Кулешов, Н. А. Лакота, Е. Е. Андрюнин и др.; Под общ, ред. Е. П. Попова. -М.: Машиностроение, 1986.-328 с.

7. Проектирование и разработка промышленных роботов /С. А. Аншин, А.В.Бабич, А.Г.Баранов и др.; Под общ. ред. Я. А.Шифрина, П.Н. Белянина. -М.: Машиностроение, 1989.-272 с.

Литература по расчету передаточных механизмов

8. Красковский Е. Я. , Дружинин Ю. А. , Филатова Е. М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем. -М.: Высш. школа, 1991.-480 с.

9. Ванторин В. Д. Механизмы приборных и вычислительных систем. -М.: Высш. школа, 1985.-416 с.

10. Рощин Г. И. Несущие конструкции и механизмы РЭА.-М.: Высш. школа, 1981.-375 с.

11. Вопилкин Е. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем. -М.: Высш. школа, 1980.-469 с.

12. Кудрявцев В. Н. Детали машин. -Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1980.-464 с.

13. Элементы приборных устройств. 4.1. Расчеты / Под ред. 0. Ф. Тишенко. -М,: Высш. школа, 1978.-328 с.

14. Первицкий Ю. Д. Расчет и конструирование точных механизмов. -Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1975. -4Е6 с.

Литература по конструированию передаточных механизмов

15. Курсовое проектирование механизмов РЭС /Под. ред. Г. И. Рощина. -М : Высш. школа, 1991. -246 с.

16. Шэйнблит А. Е. Курсовое проектирование деталей машин. -М.: Высш. школа, 1991. -432 с.

17. Заплетохин В. А. Конструирование соединений деталей в приборостроении: Справочник. -Л.: Машиностроение, 1985.-224с.

18. Милосердин Ю. В., Семенов Б. Д. , Кречко Ю. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок. -М.: Машиностроение, 1986.-486 с.

19. Атлас конструкций элементов приборных устройств /Под ред. О. Ф. Тишенко. -М.: Высш. школа, 1982.-184с.

20. Элементы приборных устройств. Ч. 2. Конструирование /Под ред. О. Ф. Тишенко. -М,: Высш. школа, 1978.-232 с.

Методические пособия

21. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу "Прикладная механика и элементы конструирования". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1992. -35 с.

22. Горохов В. A. Исходные данные для разработки курсового проекта по прикладной механике и механизмам устройств ЭВМ. -Мн,: ротапринт МРТИ, 1992. -110 с.

23. Методическое пособие для курсового проектирования по курсам "Механизмы устройств ЭВМ" и "Прикладная механика". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1991.-56 с.

24. Методическое пособие для курсового проектирования по курсу "Прикладная механика". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1991.-64 с.

25. Сборник задач по курсу "Механизмы устройств вычислительных систем". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1988. -22 с.

26. Сурин В. М., Вышинский Н. В., Петренко И. В. Методическое пособие для курсового проектирования по курсу "Механизмы устройств вычислительных систем". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1987.-48 с.

27. Дзержинский С. М., Назаренко В. Г., Красовский В. И. Программа и методические указания по курсу "Конструирование механизмов РЭА". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1986.-34 с.

28. Сборник задач по курсу "Прикладная механика". -Мн.: ротапринт МРТИ, 1985.-41 с.

29. Карпович С. Е., Красовский В. И. , Назаренко В. Г. Методическое пособие для курсового проектирования по курсу "Несущие конструкции и механизмы РЭА". Ч I. -Мн.: ротапринт МРТИ, 1983.-5О с.

30. Дзержинский С. М., Рыжанков В. И. Подшипники качения: Муфты передач. -Мн.: ротапринт МРТИ, 1991. -38 с.

Справочная литература

31. Справочник конструктора-приборостроителя. В 2-х кн. / В. Л., Соломахо, Р. И. Томилин, Б.В.Цитович и др. -М.: Вышэйшая школа, 1988, 1990.

32. Справочник конструктора точного приборостроения /Под общ. ред. К. Н. Явленского, Б. П. Тимофеева, Е. Е. Чаадаевой. -Л.\: Машиностроение, 1989. -792 с.

33. Гжиров Р. И.Краткий справочник конструктора. -Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983.-464с.

34. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т.-М.: Машиностроение, 1982.

35. Зубчатые передачи: Справочник/Е. Г. Гинзбург, Н. Ф. Голованов, Н. Б. Фирун и др.; Под общ. ред. Е. Г. Гинзбурга.-Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-иие, 1980.-416 с.

# Text boxes

Выполнил  студент

Группы  820402

_________Дербенёв В.А.

Принял

_________Назаренко В.Г.