Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа № 2

« ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕТОДОМ

УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА »

Вариант № 3

Проверил:

Кукин Д.П.

Выполнили:

Минск, 2012

Цель работы: Экспериментальная    проверка    следующих    методов    расчета    цепей постоянного тока:

1) метода узловых напряжений;

2) метода двух узлов (как частного случая метода узловых напряжений);

3) метода эквивалентного генератора напряжения.

Домашнее задание

1.   Изучить   методы   расчета   электрических   цепей:   метод   узловых напряжений, метод двух  узлов, метод эквивалентного генератора напряжения. Ознакомиться с объемом и содержанием лабораторного задания.

2. Рассчитать токи в схеме (рис. 1) по данным табл. 1:

а) методом    узловых    напряжений.    По    рассчитанным    узловым напряжениям определить токи в ветвях; данные занести в табл. 2 ;

б) методом  эквивалентного  генератора  напряжения.  Определить  ток  в сопротивлении нагрузки. При расчете напряжения холостого хода расчет токов произвести методом двух узлов. Все данные расчетов занести в табл. 2;

Рис. 1

Таблица 1

| № вар. | Е2, В | Е4, В | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | R4, кОм | R5, кОм | R6, кОм | Баз. узел | На-грузка | Контур пот. диаграммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 | 30 | 2,4 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 3,9 | 2,4 | 3 | R6 | 3-4-2-1-3 |

а) Метод узловых напряжений.

Базисный узел – 3. Тогда, будем считать, что . Составим и решим систему уравнений:

Рассчитаем собственные проводимости узлов:

;

;

;

Рассчитаем проводимости ветвей:

;

;

;

Рассчитаем узловые токи:

;

;

;

Решив систему, находим: ;

Найдем напряжения  , , ;

Рассчитаем токи в каждой их ветвей:

По первому закону Кирхгофа, для 1-го и 3-го узлов:

Отрицательное значение  говорит о том, что направление силы тока  на рисунке задано неверно.

б) метод  эквивалентного  генератора  напряжения.

Ток,     согласно     методу     эквивалентного     генератора     напряжения, определяется по формуле: , где – - сопротивление ветви, в которой рассчитывается ток , – напряжение эквивалентного генератора, определяемое как напряжение  в исследуемой  ветви  при  ее  обрыве – напряжение холостого хода,  – внутреннее сопротивление генератора.

Разомкнем тумблер в ветке нагрузки (R6). Найдем Uнхх методом двух узлов.

На рис. 3 изображена схема с разомкнутым тумблером. Найдем .

Рис. 2

Рис. 3

Пусть потенциал . Выпишем закон Ома по методу двух узлов для узлового тока:

;

;

Значит, ;

Тогда,

;

Найдем внутреннее сопротивление генератора (Rвн), преобразовав треугольник сопротивлений в звезду:

;	; ;

Расчетное сопротивление генератора: ;

Рассчитаем ток в ветви нагрузки: ;

Данные занесем в табл. 2.

Таблица 2

|  | Метод узловых напряжений | Метод двух узлов |
| --- | --- | --- |
|  | Е2, В | Е4, В | Узловые напряжения | Токи ветвей, мА | Узловое напряжение | Токи ветвей, мА |
|  |  |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |  | I1 | I2 | I3 |
| Расчетные данные | 15 | 30 |  | 1.88 | 0.74 | 2.62 | 5.39 | 2.77 | 4.67 | 6,15 | 0.98 | 3.54 | 2.6 |
| Эксперимен-тальные данные | 15,6 | 29,1 |  | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 4.9 | 2.6 | 4.5 | 5,54 | 0.8 | 3.7 | 2.2 |

Таблица 3

| Метод эквивалентного генератора | Опытные данные для построения птенциальной диаграммы – напряжения участков цепи |
| --- | --- |
| , В | , mA | , Ом | , mA | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 20,89 | - | 2086 | 4,9 | - | R4 | R6 | R1 | R3 |
| 20,8 | 9,7 | 2144 | 4,57 | 0 | -21,6 | -10,31 | -5,57 | 0 |

Потенциальная диаграмма по контуру 3-4-2-1-3:

# Text boxes

R1

R5

R3

R2

R4

E2

E4

1

3

4

2