Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа № 4

«ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСА В ОДИНОЧНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРАХ»

Вариант № 3

Проверил:

Кукин Д.П.

Выполнили:

Минск 2012

Цель работы: Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура, влияния активного сопротивления  на  вид  резонансных  кривых.  Ознакомление  с  настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости.

Домашнее задание

- Для  последовательного  контура,  состоящего  из  емкости  С  и  катушки индуктивности  с  параметрами и  (табл. 1),  определить  резонансные частоты  и , характеристическое сопротивление и добротность Q.

- Рассчитать и построить резонансные кривые тока,  напряжения  на  емкости и  напряжения  на  индуктивности.

Таблица 1

| № вар. | Uвх, В | rк, Ом | Lк, Гн | С, мкФ | W, витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 35 | 0,25 | 4 | 2400 |

- Рассчитаем  резонансные частоты  и , характеристическое сопротивление и добротность Q цепи на рис. 1, с параметрами из табл.1.

Рисунок 1.

Резонансная угловая частота: ;

Резонансная циклическая частота: ;

Характеристическое сопротивление контура: ;

Добротность контура: ;

- Построим резонансные кривые тока,  напряжения  на  емкости и  напряжения  на  индуктивности, воспользовавшись формулами:

;

;  ;

Получившийся график изображен на рис. 2.

Рисунок 2. Теоретически рассчитанные резонансные кривые тока и напряжений

Ход работы:

1. Соберем схему последовательного контура из катушки, конденсатора и резистора.

2. Установим значение сопротивления  r0 =0. Изменяя частоту генератора и поддерживая    заданное    напряжение    на    входе    контура,    определить экспериментально резонансную частоту.

3. Снимем зависимости тока и напряжений на катушке и конденсаторе от частоты    входного напряжения, результаты занесем в табл. 2.

Таблица 2

| № опыта | , Гц | I, mA | UL, В | UC, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 8,5 | 1,28 | 5,05 |
| 2 | 100 | 14 | 2,3 | 6,3 |
| 3 | 120 | 23 | 5 | 8,5 |
| 4 | 140 | 54 | 11,2 | 14,5 |
| 5 | 150 | 80 | 20 | 22,1 |
| 6 | 160 | 108,5 | 28,4 | 28,2 |
| 7 | 170 | 82 | 21,5 | 19,1 |
| 8 | 190 | 42,5 | 12 | 8,1 |
| 9 | 210 | 25,5 | 8,85 | 5,1 |

По данным из табл. 2 построим резонансные кривые тока и напряжений (рис. 3).

Сопротивления  емкости  и  индуктивности  на  резонансной  частоте  равны

характеристическому сопротивлению контура, тогда:

Рисунок 3. Полученные экспериментально резонансные кривые тока и напряжений

Из графика находим: ;

4. Повторим измерения п.3, установив на резисторе r1 сопротивление 50 Ом. Результаты измерений занесем в табл. 3. По полученным данным построим резонансные кривые тока и напряжений (рис. 4).

Таблица 3

| № опыта | , Гц | I, mA | UL, В | UC, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 8 | 1,1 | 4,8 |
| 2 | 100 | 13 | 2 | 5,9 |
| 3 | 120 | 20 | 4,3 | 7,3 |
| 4 | 140 | 35,5 | 8,2 | 10,3 |
| 5 | 150 | 42 | 10,4 | 11,6 |
| 6 | 160 | 45 | 11,8 | 11,7 |
| 7 | 170 | 43 | 11,5 | 10,1 |
| 8 | 190 | 34 | 9,8 | 7,5 |
| 9 | 210 | 23 | 8 | 4,6 |

Определим добротность контура по формуле:

;

Рисунок 4. Резонансные кривые тока и напряжений при r1=50 Ом

Из графика находим: ;

5. Определим добротность другими способами:

;

;

Значения добротности, полученные различными способами примерно равно, что говорит о правильности произведенных вычислений.

6. Установим частоту контура равной 100 Гц.

Рассчитаем теоретическую емкость, при которой наступит резонанс:

;

Настроим контур на резонанс, изменяя емкость конденсатора. Занесем данные измерений в табл. 4.

Таблица 4

| № опыта | C, мкФ | I, mA | UL, В | UC, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 16 | 2,6 | 6,5 |
| 2 | 6 | 35 | 5,7 | 9,3 |
| 3 | 8 | 73 | 11,8 | 14,6 |
| 4 | 9 | 99,5 | 16 | 17,6 |
| 5 | 10 | 114 | 18,3 | 18,1 |
| 6 | 11 | 107 | 17,2 | 15,5 |
| 7 | 13 | 81 | 13,6 | 9,9 |
| 8 | 15 | 64,5 | 10,3 | 6,8 |
| 9 | 17 | 55,5 | 8,8 | 5,1 |

По данным измерений построим график резонансных кривых тока и напряжений (рис. 5).

Рисунок 5. Резонансные кривые тока и напряжений при изменяющейся емкости

Из графика находим: ;

7. Построим векторные диаграммы токов и напряжений для .