МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра “Сетей и устройств телекоммуникаций”

Отчет

по лабораторной работе №2: “Имитационное моделирование системы фазовой автоподстройки частоты в пакете моделирования динамических систем Simulink”

Выполнил:                                                                                                                  Проверил:

студент гр.561401                                                                                              Хоменок М.Ю.

Федосюк К.С.

Минск 2008.

Цель работы: Изучить методы имитационного моделирования системы автоматического регулирования и исследования основных характеристик систем фазовой автоподстройки частоты (ФАП).

Расчет домашнего задания

- Составить математическую модель ФАП 1-го порядка и 2-го порядка.

Система фазовой автоподстройки частоты состоит из трех основных элементов: перемножителя, инвариантного во времени линейного фильтра и управляемого генератора, рис. П.2.1. Представим входной сигнал ФАП в виде , соответственно сигнал управляемого генератора ФАП - , где А и K1 – соответственно эффективные напряжения входного сигнала и сигнала генератора управляемого напряжением (ГУН), θ(t) – полная фаза входного сигнала, а θ'(t) – полная фаза сигнала ГУН, причем

и , а θ1(t) и θ2(t) – составляющие полной фазы относительно линейной фазы.

Если отключить управляющий сигнал е(t) от управляемого генератора, то генератор даст синусоидальный сигнал постоянной частоты (0. После подключения управляющего сигнала частота генератора становится равной [(0 + K2e(t)], где K2 – коэффициент пропорциональности размерности радиан на секунду на вольт.

Рис.1. Система ФАП

Таким образом, частота сигнала ГУН, определяемая производной от полной фазы сигнала на выходе управляемого генератора будет равна

Сигнал x(t) на выходе перемножителя фазового детектора, равный произведению сигналов входного сигнала и сигнала ГУН, определится выражением

Слагаемое суммарной частоты ослабляется совместным действием фильтра и управляемого генератора, так что его можно отбросить.

После прохождения сигналом фазового детектора линейного инвариантного во времени фильтра сигнал е(t) на выходе равен

Причем предполагается, что входной сигнал включен в момент t = 0. Слагаемое e0(t) представляет сигнал на выходе, зависящий только от начальных условий в схеме фильтра в момент t = 0. В случае, когда начальные условия можно выбирать произвольно, e0(t)(0 при любых значениях t.

С учетом сделанных обозначений частота сигнала ГУН определится выражением

Определяя фазовую ошибку в виде  а коэффициент усиления петли регулирования ФАП как получим интегро-дифференциальное уравнение, описывающее работу кольца фазовой автоподстройки при известной фазе входного сигнала ((t):

Принимая во внимание, что

уравнение представляется в виде

Рис.2. Блок-схема системы ФАП

Если фазовая ошибка ((t) равна нулю, то говорят, что произошел «захват» фазы в системе фазовой автоподстройки частоты. Если ошибка ((t) все время мала по сравнению с 1 рад, то можно воспользоваться приближением , которое дает ошибку менее 5%. В этом случае говорят, что система регулирования близка к захвату фазы, а синусоидальную нелинейность может быть аппроксимирована линейной зависимостью. В этом случае работа системы описывается линейным уравнением, которое получается при замене sinφ на φ в интегро-дифференциальном уравнении

которое в предположении, что преобразования Лапласа существуют, в операторной форме имеет вид

где F(p) — передаточная функция линейного фильтра, а ((р) - преобразование Лапласа для ((t), ( (p) - преобразование Лапласа для ( (t).

Уравнению соответствует блок-схема, изображенная на рис. П.2.3.

Рис.3. Линейная модель системы ФАП

Из интегро-дифференциального уравнения в операторной форме нетрудно получить выражения для величины фазовой ошибки φ(р) и фазы θ2(р) выходного сигнала ГУН, обеспечивающего слежения за изменениями фазы входного сигнала θ1(р)

Отношение  и равное

Для системы ФАП 1-го порядка . Следовательно

Для системы ФАП 2-го порядка . Следовательно

Если интегратор в фильтре не идеальный, рис.4, то передаточная функция примет вид

Рис.4 Схема фильтра неидеальной петли ФАП-2

, где а =1/R2C и ( = 1/(R1 + R2) С

- Построить передаточные характеристики ФАП 1-го порядка и 2-го порядка с идеальным и неидеальным интегратором.

- Используя передаточные характеристики определить шумовую полосу ФАП 1-го порядка и 2-го порядка и сравнить с расчетными выражениями.

Определим шумовую полосу системы согласно следующему соотношению:

Тогда дисперсию фазовой ошибки в установившемся состоянии можно представить в виде

Таким образом, шумовая полоса BL определяется как полоса частот идеального фильтра низких частот, дисперсия процесса на выходе которого равна , если на вход воздействует белый шум с односторонней спектральной плотностью .

Для ФАП-1

Для ФАП-2 с идеальным интегратором

Для ФАП-2 Для ФАП-2 с неидеальным интегратором

Ход работы:

Импульсная характеристика RC-фильтра:

Передаточная характеристика RC-фильтра:

Передаточная характеристика идеального пропорционально - интегрирующего фильтра (ПИФ) схемы ФАП, определяемой выражением F(p) = (1 + a/p), где а – коэффициент передачи интегрирующей ветви ПИФ:

| a | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. | 0,001001 | 0,008118 | 0,04 | 0,03604 | 3157 |
| Вых. | 0,001645 | 0,05682 | 0,9276 | 2,975 | 5,372 |
| Uвых/Uвх | 1,643357 | 6,999261 | 23,19 | 82,54717 | 0,001702 |

Дискриминационная характеристика фазового детектора:

| φ | -3,1415 | -2,3561 | -1,57 | -0,785 | 0 | 0,785 | 1,57 | 2,3561 | 3,1415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uy | 0 | -0,1217 | -0,2433 | -0,1222 | 0 | 0,1222 | 0,2433 | 0,1217 | 0 |

Характеристика управления ГУН:

| Uy | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fген(Uy) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |

Полоса захвата фильтров ФАП:

1-го порядка: Гц

2-го порядка: Гц

Полоса удержания фильтров ФАП:

1-го порядка: Гц

2-го порядка: Гц

Полоса удержания фильтров ФАП:

1-го порядка: Гц

2-го порядка: Гц

Зависимость времени ввода в синхронизм от начальной расстройки:

| Δf,Гц | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП-1 t,с | 1,4 | 0 | 1,4 |
| ФАП-2 t,с | 5,5 | 0 | 6 |

Зависимость полосы захвата от коэффициента усиления обратной ветви ФАП:

| К | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП-1 f,Гц | 3,8 | 5,2 | 6,6 | 7,8 |
| ФАП-2 f,Гц | 6 | 7 | 8 | 9 |

Дисперсия сигнала управления равна 0,005.

Величина фазового джиттера равна 0,001.