Учреждение образования

«Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники»

Факультет заочного обучения

Кафедра электронных вычислительных машин

Контрольная работа

по дисциплине «Администрирование компьютерных систем и сетей»

Вариант №125

Выполнил:

студент группы №

Проверил:

Минск 2015

Исходные данные

Links:

1. 10.40.0.0/14

2. 59.0.0.0/8

3. 86.23.175.32/28

4. 106.99.0.0/16

5. 143.121.192.0/18

6. 145.212.50.0/23

7. 171.100.145.0/24

8. 187.247.186.144/29

9. 198.168.171.224/28

10. 206.9.64.128/26

Реализация

1. Для реализации были выбраны: Cisco PacketTracer 6.0.1, Маршрутизатор 2811.

2. Прежде чем, приступить к реализации схемы необходимо преобразовать формат маски сети:

| № | Сеть | Маска | Всего хостов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.40.0.0/14 | 255.252.0.0 | 262 142 | 10.43.255.255 |
| 2 | 59.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 | 59.255.255.255 |
| 3 | 86.23.175.32/28 | 255.255.255.240 | 14 | 86.23.175.47 |
| 4 | 106.99.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 534 | 106.99.255.255 |
| 5 | 143.121.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 382 | 143.121.255.255 |
| 6 | 145.212.50.0/23 | 255.255.254.0 | 510 | 145.212.51.255 |
| 7 | 171.100.145.0/24 | 255.255.255.0 | 254 | 171.100.145.255 |
| 8 | 187.247.186.144/29 | 255.255.255.248 | 6 | 187.247.186.151 |
| 9 | 198.168.171.224/28 | 255.255.255.240 | 14 | 198.168.171.239 |
| 10 | 206.9.64.128/26 | 255.255.255.192 | 62 | 206.9.64.191 |
| 11 | 192.168.0.0/24 | 255.255.255.0 | 254 | 192.168.0.255 |
| 12 | 192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 254 | 192.168.1.255 |

3. Шаблон первичной настройки маршрутизаторов приведен на примере маршрутизатора N5:

#hostname N5

#interface fastEthernet 0/0

#description Link DHCP

#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

#no shutdown

#exit

#interface fastEthernet 0/1

#description Link 4

#ip address 106.99.0.2 255.255.0.0

#no shutdown

#exit

#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 106.99.0.3

#ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 106.99.0.3

#ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 106.99.0.3

#ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 106.99.0.3

#ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 106.99.0.3

#ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 106.99.0.3

#ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 106.99.0.3

#ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 106.99.0.3

#ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 106.99.0.3

#ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 106.99.0.3

#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 106.99.0.3

#exit

4. К маршрутизатору N5 была подключена пользовательская станция PC1 (сеть 192.168.0.0/24). К маршрутизатору N8 была подключена пользовательская станция PC2 (сеть 192.168.1.0/24).

5. DHCP (динамический пул – вариант нечетный 125) был настроен следующим образом:

#ip dhcp pool dinamdhcppool

#network 192.168.0.0 255.255.255.0

#default-router 192.168.0.2

#exit

#ip dhcp excluded-address 192.168.0.100

#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1

#exit

6. NAT был настроен следующим образом:

#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

#ip nat inside source list 10 interface fa0/1 overload

#int fa0/0

#ip nat outside

#int fa0/1

#ip nat inside

#exit

7. Для обеспечения достижимости с каждой из станций всех оставшихся станций была настроена статическая маршрутизация, для чего на каждом маршрутизаторе была статично прописана таблица маршрутизации по принципу «каждый с каждым».

8. Динамическая маршрутизация позволяет избежать необходимости вводить большое количество статических маршрутов, а также облегчает расширение сети путем добавления новых маршрутизаторов. Кроме того, в случае обрыва протоколы динамической маршрутизации в силах найти наиболее подходящий маршрут для обхода места разрыва.

9***. В качестве протокола динамической маршрутизации был выбран протокол EIGRP (вариант 125). Шаблон настройки каждого из маршрутизаторов приведен на примере маршрутизатора N6:

#router eigrp 10

#passive-interface default

#no passive-interface fa0/0

#no passive-interface fa0/1

#no passive-interface fa1/0

#network 0.0.0.0

#exit

Листинг конфигурации узлов сети

Узел №1.

N1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1130 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 86.23.175.35 255.255.255.240

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.40.0.2 255.252.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 59.0.0.2 255.0.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 86.23.175.34

ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 86.23.175.34

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 86.23.175.34

ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 86.23.175.34

ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 86.23.175.34

ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 86.23.175.34

ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 86.23.175.34

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 86.23.175.34

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 86.23.175.34

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

End

Узел №2.

N2#show run

Building configuration...

Current configuration : 1128 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 106.99.0.3 255.255.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 86.23.175.34 255.255.255.240

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 206.9.64.130 255.255.255.192

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 106.99.0.2

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 206.9.64.131

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 206.9.64.131

ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 206.9.64.131

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 206.9.64.131

ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 206.9.64.131

ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 206.9.64.131

ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 206.9.64.131

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 206.9.64.131

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Узел №3.

N3#show run

Building configuration...

Current configuration : 1094 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N3

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 145.212.50.3 255.255.254.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 59.0.0.3 255.0.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 143.121.192.2 255.255.192.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 59.0.0.2

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 59.0.0.2

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 59.0.0.2

ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 59.0.0.2

ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 59.0.0.2

ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 59.0.0.2

ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 59.0.0.2

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 59.0.0.2

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 59.0.0.2

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Узел №4.

N4#show run

Building configuration...

Current configuration : 1103 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 171.100.145.3 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.40.0.3 255.252.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 145.212.50.2 255.255.254.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.40.0.2

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.40.0.2

ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 10.40.0.2

ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 10.40.0.2

ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 10.40.0.2

ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 10.40.0.2

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 10.40.0.2

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 10.40.0.2

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 10.40.0.2

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Узел №5.

N5#show run

Building configuration...

Current configuration : 1382 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N5

!

!

!

!

ip dhcp excluded-address 192.168.0.100

ip dhcp excluded-address 192.168.0.1

!

ip dhcp pool dinampooldhcp

network 192.168.0.0 255.255.255.0

default-router 192.168.0.1

dns-server 8.8.8.8

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 106.99.0.2 255.255.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router rip

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 106.99.0.3

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 106.99.0.3

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 106.99.0.3

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 106.99.0.3

ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 106.99.0.3

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 106.99.0.3

ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 106.99.0.3

ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 106.99.0.3

ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 106.99.0.3

ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 106.99.0.3

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 106.99.0.3

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Узел №6.

N6#show run

Building configuration...

Current configuration : 1397 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N6

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 187.247.186.147 255.255.255.248

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 198.168.171.226 255.255.255.240

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 143.121.192.3 255.255.192.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 198.168.171.227

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 187.247.186.146

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 187.247.186.146

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 187.247.186.146

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 187.247.186.146

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 187.247.186.146

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 187.247.186.146

ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 187.247.186.146

ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 187.247.186.146

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 143.121.192.2

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 143.121.192.2

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 143.121.192.2

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 143.121.192.2

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 143.121.192.2

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Узел №7.

N7#show run

Building configuration...

Current configuration : 1542 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N7

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 206.9.64.131 255.255.255.192

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 187.247.186.146 255.255.255.248

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 171.100.145.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 206.9.64.130

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 206.9.64.130

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 171.100.145.3

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 171.100.145.3

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 171.100.145.3

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 171.100.145.3

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 171.100.145.3

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 171.100.145.3

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 187.247.186.147

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 187.247.186.147

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 187.247.186.147

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 187.247.186.147

ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 187.247.186.147

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 187.247.186.147

ip route 198.168.171.224 255.255.255.240 187.247.186.147

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 187.247.186.147

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 187.247.186.147

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Узел №8.

N8#show run

Building configuration...

Current configuration : 1377 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname N8

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 198.168.171.227 255.255.255.240

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.168.171.226

ip route 10.40.0.0 255.252.0.0 198.168.171.226

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 198.168.171.226

ip route 86.23.175.32 255.255.255.240 198.168.171.226

ip route 106.99.0.0 255.255.0.0 198.168.171.226

ip route 143.121.192.0 255.255.192.0 198.168.171.226

ip route 145.212.50.0 255.255.254.0 198.168.171.226

ip route 171.100.145.0 255.255.255.0 198.168.171.226

ip route 187.247.186.144 255.255.255.248 198.168.171.226

ip route 206.9.64.128 255.255.255.192 198.168.171.226

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 198.168.171.226

!

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end